Утверждено

Решением совета народных депутатов

Муниципального образования

сельское поселение Филипповское

Киржачского района

Владимирской области

№_____ от «____» __________2012г.

Российская Федерация

Киржачский район

Владимирская область

Проектная организация

ООО «Конструктор»

Генеральный план муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района

Владимирской области.

Пояснительная записка

КИРЖАЧ

Российская Федерация

Владимирская область

Киржачский район

Проектная организация

ООО «Конструктор»

Генеральный план муниципального образования

сельское поселение Филипповское Киржачского района

Владимирской области.

Материалы по обоснованию предложений и положений о территориальном планировании

Пояснительная записка

КИРЖАЧ

Состав работы

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

А. Текстовый материал.

Книга 1 – Материалы по обоснованию предложений и положений о территориальном планировании (Пояснительная записка).

Б. Графический материал

1.  Схема размещения Филипповского муниципального образования в системе Киржачского района.

2.  Схема использования территории (опорный план).

3.   Генплан. Основной чертеж.

4.   Схема магистралей и транспортной инфраструктуры.

5.   Схема энергоснабжения.

6.   Схема водоснабжения и водоотведения.

7.   Схема планировочных ограничений.

8.   Схема рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятий по их ликвидации.

9.  Схема размещения объектов культурного наследия.

10. Предложения по территориальному планированию (проектный план).

Состав пояснительной записки.

Введение.

- Цели и задачи разработки.

- Общие сведения о Муниципальном образовании Филипповское и историческая справка.

- Характеристика памятников истории и культуры, их классификация, сохранность и использование.

- Ресурсный анализ и градостроительный потенциал территории МО Филипповское.

  - 4.1. Население.

  - 4.2. Народное хозяйство.

  - 4.3. Природные условия и ресурсы.

  - 4.4. Природный потенциал.

  - 4.5. Планировочная организация территории.

# 5.  Территориальная организация расселения.

6.  Транспорт и дорожная сеть.

7.  Комплексная оценка территории.

8.  Жилищный фонд.

9.  Охрана окружающей среды.

9.1. Охрана лесов.

9.2. Охрана окружающей среды.

9.3. Охрана водных ресурсов.

9.4. Охрана почв.

9.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

9.6. Предложение по санитарной очистке территории.

9.7. Формирование природно-экологического каркаса.

10.  Инженерная инфраструктура.

11.  Организация системы культурно- бытового обслуживания.

12.  Прогноз социально-экономического развития района на 2010 год.

13.  Перспективное развитие населенных пунктов.

14.  Проблемы и направления комплексного развития территории  МО сельское поселение Филипповское.

15.  Обоснование предложений по территориальному планированию МО сельское поселение Филипповское. Тенденции и приоритеты экономического развития.

16.  Положение о территориальном планировании. Цели и задачи    территориального планирования в генплане Филипповского муниципального образования.

17. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Проектируемая территориально-планировочная организация Филипповское муниципального образования.

17.1. Функциональное зонирование территории.

17.2. Жилая зона.

17.3. Общественно-деловая зона.

17.4. Размещение учреждений обслуживания.

17.5. Зона рекреационного назначения.

17.6. Зона специального назначения.

17.7. Зона сельскохозяйственного использования.

Приложение 1

Приложение 2

Оглавление.

Введение.

- Цели и задачи разработки.

- Общие сведения о Муниципальном образовании Филипповское и историческая справка.

- Характеристика памятников истории и культуры, их классификация, сохранность и использование.

- Ресурсный анализ и градостроительный потенциал территории МО Филипповское.

  - Население.

  - Народное хозяйство.

  - Природные условия и ресурсы.

  - Природный потенциал.

  - Планировочная организация территории.

# 5.  Территориальная организация расселения.

6.  Транспорт и дорожная сеть.

7.  Комплексная оценка территории.

8.  Жилищный фонд.

9.  Охрана окружающей среды.

9.1. Охрана лесов.

9.2. Охрана окружающей среды.

9.3. Охрана водных ресурсов.

9.4. Охрана почв.

9.5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

9.6. Предложение по санитарной очистке территории.

9.7. Формирование природно-экологического каркаса.

10.  Инженерная инфраструктура.

11.  Организация системы культурно- бытового обслуживания.

12.  Прогноз социально-экономического развития сельского поселения

Филипповское МО на 2010 год.

13.  Перспективное развитие населенных пунктов.

14.  Проблемы и направления комплексного развития территории  МО сельское поселение Филипповское.

15.  Обоснование предложений по территориальному планированию МО сельское поселение Филипповское. Тенденции и приоритеты экономического развития муниципального образования сельское поселение Филипповское.

- Положение о территориальном планировании. Цели и задачи территориального планирования в генплане  муниципального образования сельского поселения Филипповского.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Проектируемая территориально-планировочная организация сельского поселения Филипповское.

17.1.    Функциональное зонирование территории.

17.2.    Жилая зона.

17.3.   Общественно-деловая зона.

17.4.   Размещение учреждений обслуживания.

17.5.   Зона рекреационного назначения.

17.6.   Зона специального назначения.

17.7.   Зона сельскохозяйственного использования.

Приложение 1

Приложение 2

Введение.

Основополагающим документом для разработки генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области является схема территориального планирования района.

Схема территориального планирования Киржачского муниципального района – основной документ территориального планирования на территории района – целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития района на 15-20 лет.

Решения, которые принимаются в Схеме территориального планирования адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Актуальность проекта обусловлена:

- необходимостью обеспечения согласованного развития муниципального образования в структуре района в соответствии с основными направлениями устойчивого градостроительного развития области

- развитием муниципального образования в новых социально-экономических условиях, обусловленных изменениями в административно-территориальном устройстве муниципального образования, демографической и экологической ситуациями, интенсификацией развития инженерно- транспортной инфраструктуры, необходимостью сохранения исторического наследия и т.д.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на разработку документов территориального планирования, разработка Схемы территориального планирования Киржачского района разбита на несколько самостоятельных этапов с техническими заданиями соответствующих этапов.

Документ проекта корректировки генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области разработан по заказу Администрации муниципального образования  в соответствии с заданием, утвержденным Главой муниципального образования сельское поселение Филипповское.

В работе использованы материалы:

1) Кондиционную топографическую основу масштаба 1: 10 000, отражающую сегодняшнюю ситуацию. А также в электронном виде, в формате MapInfo.

2) Данные по современному использованию территории.

3) Структуры землепользования.

4) Информация о санитарно-гигиеническом состоянии территории.

5) Статистические материалы (статосборники) о современном социально-экономическом положении муниципального образования по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции.

6) Законодательно-правовая база (Концепция социально-экономического развития Владимирской области до 2010 года. Устав муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, местные нормативно-правовые акты в области градостроительства и природопользования)

7) Программы социально-экономического развития района на перспективу.

8) Дежурный ситуационный план муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области с названием улиц и номерами домов.

1. Цели и задачи разработки.

Определение  долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселений муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области и условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния городской среды, ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселений муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

Объем и требование к содержанию работ.

  - Выполнить положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области. Положения включают в себя: - цели и задачи планирования; - перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

  - Выполнить корректировку карт (схем), содержащихся в генеральном плане на бумажном носителе и отобразить на них:

- границы населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области

- границы земель с/х назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения (Владимирской области)

- существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- границы территорий объектов культурного наследия

- границы зон с особыми условиями использования территорий

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального (областного) или местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

1.3.   В целях утверждения генерального плана осуществить подготовку соответствующих материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме и в виде карт (схем).

1.4.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме должны включать в себя:

- анализ состояния территории населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области, проблем и направлений его комплексного развития

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования

- перечень мероприятий по территориальному планированию

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

В настоящей работе проведена оценка территории для определения границ на основе комплексного анализа с выявлением факторов, влияющих на градостроительное и хозяйственное освоение, сохранение и рациональное использование территорий особого режима хозяйственной деятельности, организации системы расселение, границ и наименований основных землепользований.

Границы  населенных пунктов муниципального образования устанавливались и изменялись в соответствии со следующими требованиями:

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего населенного пункта, рекреационные земли, земли для развития поселения

- в состав территории населенных пунктов входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения

- границы населенных пунктов устанавливаются с учетом пешеходной доступности  до его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав

- территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения

- территория поселения не может входить в состав территории другого поселения

Анализ всех факторов, влияющих на развитие района, в сочетании с современными требованиями Градостроительного кодекса РФ, закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» позволили в настоящей работе уточнить и откорректировать границы муниципальных образований с выбором рациональной планировочной структуры и функциональной организации территории, обеспечивающих оптимальные условия для комплексного развития территориального управления, производительных сил, сохранения и улучшения природной среды.

В настоящей работе проведен анализ природных условий, сложившейся структуры народного хозяйства, сформировавшейся системы расселения и современного состояния населенных пунктов.

Данная работа является  базой для взаимоувязанного решения вопросов территориального планирования, организации зон отдыха, развития и организации систем обслуживания и т.д.

- Общие сведения о Муниципальном образовании Филипповское и историческая справка.

Оценка территории показывает:

- муниципальное образование Филипповское занимает 28,7% (329,1 км2) площади Киржачского района.

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

- населенные пункты, расположенные на территории поселения, попадают в зону пешеходной      доступности до центра с. Филипповское и обратно в течение рабочего дня с учетом имеющейся дорожной сети при скорости пешехода 4 км/час- 69,5%, 5 км/час- 91,3%, 6 км/час- 100%. Таким образом, в границы муниципального образования вошли территории бывших сельских округов: Филипповского, Зареченского, Песьяновского.

Муниципальное образование Филипповское сельское поселение находится в юго- западной части Киржачского района, на землях колхозов "Зареченский", "Новый путь", им. Кирова, КФХ "Травник", Киржачское, Санинского, Филипповского, Южное и Северное  участковые лесничества ГКУ ВО «Киржачское лесничество», включает территории бывших Филипповского, Песьяновского, Зареченского сельских округов, занимает 28,7% от площади района.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 2 сел, 2 поселков, 1 хутора, 1 участка и 18 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Транспортными планировочными осями поселения являются автомобильные дороги участок А-108 (Бетонки) Ярославское шоссе - Волга (от а/д Дубки- Киржач до а/д Бетонка -Черново), Бетонка- Черново, являющиеся главной транспортной осью района и автодорога Ярославские шоссе- Волга, второстепенная —транспортная ось района и автодороги: Бережки- Аленино- Филипповское, Бетонка- Песьяне, Песьяне- КАшино - Карповщина, Бетонка- Красный Огорок- Ратьково- Заречье- Новое Сергеево, Бетонка- Бынино, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной и южной частях поселения.

Удаленность населенных пунктов от центра поселения с. Филипповское составляет от 0,5 до 23 км. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 7,0 км.

Населенные пункты поселения имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и   социально-культурного потенциала.

В настоящее время в селе Филипповское постоянно проживает 657 человек (или 24,9%) и в примыкающих к нему населенных пунктах с северо- востока деревни Аленино 681 человек, с юга деревни Дворищи 105 человек, т.е. суммированная численность населения сложившейся агломерации составляет 54,7% от общей численности населения муниципального образования.

Располагая высоким социально-культурным потенциалом село Филипповское выполняет функции центра поселения, так как может предоставить населению широкий комплекс услуг по выбору мест приложения труда, стандартных видов эпизодического обслуживания.

Все населенные пункты поселения находятся в зоне пешеходной доступности до центра села Филипповское и обратно в течение рабочего дня.

На протяжении 25 прошедших лет два населенных пункта имеют численность более 500 человек – это с. Филипповское (центральная усадьба колхоза им. Кирова), д. Аленино (рядовой населенный пункт колхоза им. Кирова), более 100 человек - д. Песьяне (центральная усадьба колхоза "Новый путь"), д. Дворищи (рядовой населенный пункт колхоза им. Кирова), участок Мележи (несельскохозяйственный -населенный пункт), с. Заречье (центральная усадьба колхоза "Зареченский"), д. Ратьково (рядовой -населенный пункт колхоза "Зареченский").

Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью до 100 чел. в силу своих демографических особенностей (дети составляют до 4,7%) не могут расти за счет воспроизводства - населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а в последствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 чел.) в поселении 70,8%, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Удельный показатель плотности населенных пунктов в поселении составляет 0,6 населенных пункта на 10 кв.км территории, что ниже районного показателя, составляющего 0,98 населенных пункта за 10 кв. км территории.

В проекте проведен графический анализ численности населенных пунктов во взаимосвязи с существующей производственной базой. Основные производственные объекты поселения размещены в населенных пунктах: с. Филипповское - колхоз им. Кирова (32чел.), лесничество

(11 чел.), д. Аленино - ООО"День" (4 чел.), Филипповское УМЖКХ (12чел.), АЗС (6 чел.), Славянский дом (3 чел.), ООО "Вега"(7 чел.), д. Захарово- КФХ "Травник" (25 чел.), д. Мележа- АЗС (5чел.), уч. Мележи- АЗС (4 чел.), д.Песьяне- колхоз "Новый путь" (93 чел.), : Заречье- колхоз "Зареченский" (17 чел.) и т.д.

Анализ позволил выявить следующее:

-  населенные пункты теряют свое население независимо от их местоположения на территории,

отношения к транспортным магистралям и городам

-  сеть населенных пунктов поселения имеет особенность - населенные пункты различного профиля образуют сельские агломерации: Филипповское- Аленино- Дворищи, Рожково-Захарово, Сергиевка- Бережки.

- населенные пункты, имея трудоспособное население либо вообще не имеют

производственных объектов, либо имеют производство, которое возможно обеспечить значительно меньшим количеством работающих. Такое положение вызывает необоснованные трудовые поездки, а в последствии и миграцию населения.

- основная производственная база размещена в населенных пунктах, имеющих численность более 100 человек, а объекты производственной базы с численностью менее 100 чел. лишь в д. Захарово, д. Мележа

- населенные пункты с численностью до 50 чел. составляют более половины всех населенных пунктов поселения, все они являются убывающими, в перспективе они либо исчезают, либо превращаются в "дачные поселки" без постоянного населения, либо в "дачные поселки" с количеством  дачных хозяйств превышающих хозяйства с постоянным населением (д. Бережки,   хутор Буяни,  д. Захарово,  д. Крутец,  п. Лисицыно, д. Рожково,  п. Шувалово,  д. Бынино,  д. Головино,  д. Карповщина,  д . Кашино, д. Красный Огорок,  д. Красный Угол,  д. Соповские  Землянки).

- в большинстве населенных пунктах этой категории нет никаких производственных объектов     - население в трудоспособном возрасте в населенных пунктах с численностью до 50 чел.

составляет малую долю, не способную обеспечить самостоятельно даже минимальный объем производства, а именно в 20% населенных пунктах вообще отсутствует, в 33% населенных пунктах - не более 1-3 человек, в 33 % - 4-8человек, в 14 % - 13- 20человек.

Возрастная структура поселения в сравнении с районной отличается более высоким удельным весом населения в нетрудоспособном возрасте и более низким удельным весом группы детского возраста, группы в трудоспособном возрасте.

Ликвидация различий в обслуживании населения в городской и сельской местности - цель культурно- бытового обслуживания населения.

В поселении 91,8% населения проживает в центрах повседневного обслуживания и населенных пунктах, удаленных на 2 км, то есть находящихся в благоприятной пешеходной доступности, 7,5 % в населенных пунктах, имеющих лишь единичные объекты культурно- бытового обслуживания и 2 км зоне от них, 0,7 % в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания. (См. Схема культурно- бытового и транспортного обслуживания).

К недостаткам сложившейся системы культурно- бытового обслуживания относятся:

- неудовлетворительное техническое состояние части объектов,

- отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов

В таблице 21 приводится перечень объектов культурно- бытового обслуживания.

Размещение всего комплекса учреждений, предприятий культурно-бытового обслуживания в каждом населенном пункте не представляется возможным, поэтому для построения рациональной системы культурно-бытового обслуживания необходимо исходить из рассмотрения каждого населенного пункта, как единицы поселения, в которой в зависимости от величины населенного пункта и его роли в системе набирается состав учреждений.

Наряду с условиями неустроенности быта сельского населения, которые вызывают стихийный отток молодежи из села, следует отметить еще и условие ограниченности выбора мест приложения труда.

Ни один из факторов в отдельности (производство, культурно- бытовое обслуживание, транспорт) не могут явиться тормозом для оттока населения, а только совокупное действие их окажут стабилизирующее воздействие на население.

Решение «Об образовании сельского населенного пункта село Лесное в составе муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области» от 30.11.2004 №44/531.

Рассмотрев представленные администрацией Киржачского района документы и в соответствии с Земельным Кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Законом Владимирской области от 26.08.1996 г № 24-03 «О порядке осуществления права законодательной инициативы представительными органами местного самоуправления во Владимирской области», Законом Владимирской области от 10.12.2001 г. № 130-03 «Об административно-территориальном устройстве Владимирской области» и руководствуясь протоколом схода граждан от 24.11.2004 г, Киржачский районный Совет народных депутатов

Решил:

1. Согласиться с предложением администрации Киржачского района об образовании сельского населенного пункта село Лесное в составе муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

4.Считать утратившим силу решение районного Совета народных депутатов от 25.04.2001 г № 38/560 «О статусе и наименовании населенного пункта п/о Кашино Киржачского района (муниципального образования сельское поселение Филипповское) и от 06.12.2001 г № 43/628 «О включении населенного пункта поселок Кашино муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области в учетные данные административно-территориального деления района».

Историческая справка.

Традиционные производства, характеризующие территорию поселения, своими корнями уходят в глубокую древность. Как свидетельствуют многочисленные раскопки славянских и древнерусских поселений и курганов, местные жители владели секретами производства гончарной (глиняной) посуды, заточкой и сверлением камня. Многочисленные остатки гончарной посуды, кремневые наконечники стрел, каменные иглы для протыкания шкур, гребни были найдены экспедициями института археологии при раскопках древних поселений на берегах реки Шерны около деревень Заречье, Ратьково, хутора Буяне. Спутниками того же дописьменного периода были ручное производство одежды и обуви из кожи, из шерсти, изготовление грубых шерстяных и льняных тканей.

С незапамятных времен велась в крае охота на пушных зверей и выделка шкур куниц, лис, белок, бобров и других зверей. Столь же древние корни имеет бортничество и пчеловодство. До 20 века вся территория была охвачена пчеловодством и связанным с ним разведением гречихи.

В силу того, что в 15-18 веках большинство деревень района принадлежало Троицкому и Киржачскому монастырям, в некоторых из них насаждались ремесла, связанные с потребностями монастырей, в частности, раскатка на тончайшие пластины золота и серебра для покрытия ими крестов, куполов, икон, вышивка церковных одежд (деревни Заречье, Ратьково, Филипповское и др.) Обилие разнообразной строительной древесины, близость к большим городам, малая доходность сельского хозяйства подталкивали местных крестьян к поиску дополнительных заработков.

Период развития капитализма и назревания революции.

Практически в каждой киржачской деревне, в первую очередь таких промышленно развитых, как Заречье, Ратьково, Филипповское к концу 19 века из числа светелочников и артельщиков выделились по 2-3 семьи, которые стали определять всю экономическую и общественную жизнь в деревне: они принимали односельчан на работу и руководили ими. В их руках сосредоточивались капиталы, они строили себе просторные, роскошные избы, а некоторые даже двухэтажные кирпичные особняки, они делали богатые вклады в церкви. И в городе, и в деревнях счастливчики, выбившиеся «в люди», всеми мерами стремились упрочить положение своих семей. У тех, кто завоевал экономическое лидерство, пробудилась жажда общественного влияния и политической власти. Отдушину в этом отношении богатеющие купцы, фабриканты, светелочники и артельщики нашли в создаваемых с конца 1860 годов земствах.

На территории поселения находятся следующие церкви:

Церковь Великомученика и целителя Пантелеимона в дер. Кашино.

По другую сторону железной дороги от Санина и Старова, на краю с. Кашино, на деревенском кладбище стоит построенный в начале 20 века, разоренный в советское время храм Великомученика и целителя Пантелеимона. Кашино находится на р. Дубенке. 20 декабря 1846 года его владелец, статский советник Федор Васильевич Мошков, заключил с крестьянами д. Кашино (136 душ мужского пола) договор «об увольнении их в звание государственных крестьян, водворенных на собственных    землях». Имение досталось Ф.В. Мошкову по духовному завещанию от гвардии секунд-ротмистрши Елизаветы Петровой Савеловой. По договору помещик отпускал крестьян. Земли за ним числилось 1894 десятин 2255 сажен. Крестьяне сами должны были разделить землю после уплаты принимаемого ими на себя долга Московскому опекунскому совету, в течение 2 лет, по числу ревизских душ к наступлению этого срока.

Церковь Святителя Николая в с. Филипповское.

Село Филипповское на р.Серой находится в 120 верстах от губернского города и в 56 от уездного. Ему более 500 лет. Это село великим князем Василием Дмитриевичем (1389-1425) дано было Московскому Чудову монастырю, во владении которого оставалось при архимандрите Иоакиме до 1764 года.

В писцовых книгах 136 (1628) г. в Филипповском показана церковь Святителя Николая Чудотворца – «древяна вверх, в церкви Деисус и двери царские и образы местные и ризы. Свечи и колокола и всякое церковное строение – мирское». Когда она поставлена, неизвестно. В 1684 году, по сведениям, собранным в 1799 году, в Филипповском была построена новая деревянная церковь во имя того же святителя.

Она существовала до построения нынешнего каменного храма в 1821г. В нем три престола: главный Святителя Николая Чудотворца, в теплых приделах – Преподобного Сергия Радонежского и Святителя Алексия митрополита Московского (этот придел освящен в 1818 году). В 1880-х гг. была расширена трапезная часть храма. Ограда устроена во 2-ой половине 19 века.

Утварью, иконами, богослужебными книгами церковь была снабжена достаточно. Древностью и ценностью украшений замечательны икона Спасителя, Смоленская икона Божией Матери и Святителя Николая Чудотворца. Церковные документы хранились в целости: копии с метрических книг с 1803 г., исповедные росписи с 1828 г.

Причта по штату положено – два священника, диакон и два псаломщика. На содержание причта получалось процентов с причтового капитала70 руб., от земли пахотной и сенокосной до 150 руб., от служб и требоисправлений 2500 руб. Дома у причта собственные на церковной земле.

Земли при церкви: усадебной 5 десятин, пахотной 45, сенокосной 24 десятины. План и межевая книга на землю имелись. Приход состоял из с.Филипповского и д. Оленино, Никулино, Дворищи, Черново, Новая Александровка, Крутец, Захарово, Рожково, Дубки и сельца Сергиевского, в коих по клировым ведомостям числилось 247 душ мужского пола и 2299 женского, из них раскольников 32 души обоего пола. В с. Филипповском имелись школа грамоты (в 1895 г. 12 учащихся) и земская народная школа (35 учащихся). В д. Оленино с 1896 г. было 67. В деревнях Никулино, Дворищи, Захарово и Новая Александровка существовали земские народные школы. В них обучались в 1895-1896 гг. 152 человека.

В советское время храм был закрыт. Вновь открыт в 1990-х гг. и восстанавливается.

В 1990-х гг. на святом источнике устроена часовня.

Поблизости от с.Филипповского, в д. Бережки, была усадьба Вяземских, от которой остался только парк.

В соседней с Филипповским д. Захарово  в 1998 г. местным жителем А. Уголковым, по благословлению священника, была восстановлена разрушенная в 1960-х гг. часовня. Новая часовня построена в д. Мележе, стоящей на р.Мележе, притоке Шерны.

Церковь Казанской иконы Божьей Матери в с. Заречье.

Церковь с. Заречье хорошо видна из Московской области, от с. Новосергиево Ногинского района. Она построена в 1887 году, сохранилась ограда того времени. Раскопки показали, что в Заречье было одно из древнейших поселений человека во Владимирской области ( 4 тысячи лет до Рождества Христа).

Село стоит на р. Серой . До постройки церкви здесь была деревня. В 1881 г. Владимирской Духовной консисторией дано разрешение на постройку церкви под надзором епархиального архитектора Н.А. Артлебена, и в 1887 г., тщанием прихожан построена ныне существующая каменная церковь Казанской иконы Божией Матери  и окткрыт отдельный приход. Престолов в церкви три: главный в честь Казанской иконы Божией Матери, в приделах в честь святителя Алексия митрополита Московского и преподобного Сергия игумена Радонежского.

Утварью, ризнецей, святыми иконами и богослужебными книгами       церковь была снабжена достаточно, но все уничтожено после закрытия храма в советское время.

Церковные документы хранились в целости, копии с метрических книг с 1887 г., исповедные росписи с того же времени. Положенный по штату притч – священник и псаломщик, на содержание которых от служб и требоисправлений и от хлебного сбора получалось около 1000 руб. в год. Дома для причта – церковно-приходские.

Для причта отмежевано крестьянами 2 десятины усадебной земли и 5 десятин сенокосной, взамен пахотной земли крестьяне обязались выдавать причту по ¼ меры ржи и гречи с каждой ревизской души.

Приход состоял из с.Заречье д. Ратьково, в коих по клировымведомостям числилось 820 душ мужского населения и 927 женского, в том числе раскольников 2 души.

В приходе были две земские народные школы, в с. Заречье и в д. Ратьково, учащихся в 1895-96 г. было в первой 90, во второй 31.

В советское время церковь закрыта и разорена. В 1990-е годы возвращена верующим и восстановлена.

В Заречье стоит деревянная часовня недавней постройки.

3. Характеристика памятников истории и культуры, их классификация, сохранность и использование.

Памятники градостроительства и архитектуры.

На территориях объектов культурного наследия градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство) по специальному разрешению  Госоргана по охране объектов культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия. Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия запрещена.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах территории памятника предусматривают:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающихся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Памятники археологии.

Памятники археологии представляют собой территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Ограничения на территории памятников археологии:

- любые земляные работы могут производиться только при наличии письменного разрешения Госоргана по охране объектов культурного наследия, после получения от него согласования проектной документации и под его контролем. На территории участков, намеченных для производства работ, до их начала должны быть проведены охранные археологические исследования.

Особо охраняемые природные территории  МО сельское поселение Филипповское.

В целях сохранения уникальных объектов природы, имеющих большое научно- практическое, хозяйственное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, редких и исчезающих видов растений и животных признаны памятниками природы областного значения следующие природные объекты:

Родник (Решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов N 143 п/4 от 25.02.86г).

Местонахождение: 21 квартал Филипповского лесничества, выдел ¹.

Значение - водоохранное, эстетическое (рекреационное).

Родник расположен в овраге среди равнинной местности покрытой смешанными лесами., имеет природное происхождение, питается грунтовыми водами.

Родник находится в прибрежной защитной полосе водоохраной зоны р. Кошенка. Выход родника на поверхность находится в 10 м от уреза воды р. Кошенка. К западу от родника на расстоянии 50 м проходит высоковольтная линия и произведена вырубка леса.

Для одиночных государственных памятников природы устанавливается охранная зона по всей их границе шириной не менее 50 м, которая включается в площадь памятника природы.

На территории памятника природы запрещается:

- проведение рубок главного пользования

- проведение авиационно-химических работ

- применение удобрений, химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками

- использование навозных стоков для удобрения почв

- складирование отвалов размываемых грунтов

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче- смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод

- складирование навоза и мусора

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство

- движение автомобилей и тракторов

- размещение стоянок транспортных средств

- распашка земель

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами
управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов
Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.
Разрешается:

- использование родника как источника питьевой воды
В охранной зоне памятника природы запрещается:

- проведение рубок главного пользования

- строительство новых промышленных и бытовых объектов

- размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство

- складирование и использование удобрений, химических средств борьбы с вредителями, ядохимикатов, гербицидов, инсектицидов

- распашка

Заказник (гидрологический) (Решение Исполнительного комитета Владимирского областного Совета народных депутатов N 656  от 23.09.1998г).

Местонахождение: 103 квартал Филипповского лесничества.

Список объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения Филипповское Киржачского района

| №п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория историко-культурного значения | Вид объекта культурного наследия | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Парк усадьбы Вяземских «Бережки», XIX в. | д. Бережки | Регионального значения | Памятник истории | Решение Законодательного Собрания Владимирской области от 17.04.96 №93 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
| 2. | Дом Вяземских | д. Бережки | Выявленный объект | Памятник истории | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 3. | Селище "Бережки-1", XIV-XVII вв. | Киржачский р-н, д. Бережки, 1,5 км В, правый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 4. | Селище "Бережки-2", ХI-ХШ вв. | Киржачский р-н, д. Бережки, территория деревни, 0,3 км к Ю от школы, правый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 5. | Курганный могильник «Буяны-1»,ХI-ХПвв. | Киржачский р-н, хутор Буяны (3 км к ЮВ от д. Мележа), территория хутора, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |

| 6. | Курганный могильник "Буяны-2", XI-XII вв. | Киржачский р-н, хутор Буяны, 0,3 км ЮВ, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Селище «Буяны-1», XI-XIII, XIV-XVII вв. | Киржачский р-н, хутор Буяны, 0,3 км ЮВ, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 8. | Селище "Буяны-2", XI-XIII, XIV-XVII вв. | Киржачский р-н, хутор Буяны, территория хутора, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 9. | Селище "Буяны-3", XIV-XVII вв. | Киржачский р-н, хутор Буяны, сев.-вост. Окраина хутора, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 10. | Поселение "Буяны-1", неолит, II тыс. до н.э. | Киржачский р-н, хутор Буяны, 0,2 км 3, правый берег р. Шерны | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 11. | Стоянка "Буяны-2", неолит | Киржачский р-н, хутор Буяны, 0,2 км СВ от сев.-вост. окраина хутора, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 12. | Поселение "Буяны-3", неолит, II тыс. до н.э. | Киржачский р-н, хутор Буяны, 0,5 км ЮВ, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 13. | Селище "Дворищи", XIV-XVII вв. | Киржачский р-н, д. Дворищи, вост. часть деревни, правый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 14. | Церковь Казанской иконы Божией Матери, 1887 г. | с. Заречье | Регионального значения |  | Постановление Главы администрации Влади-мирской области от 07.12.93 №272 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» культуры Владимирской области» |
| 15. | Ограда церкви Казанской иконы Божией Матери, 2 пол. XIX в. | с. Заречье | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Постановление Главы администрации Владимирской области от 07.12.93 №272 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
| 16. | Поселение "Заречье-1", неолит, II тыс. до н.э., ранний железный век | с. Заречье, 1 км С, территория кладбища, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культур-ного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 17. | Поселение "Заречье-2", неолит, II тыс. до н.э. | с. Заречье, 0,2 км Ю от кладбища, левый берег р. Шерна, близ устья руч. Гнилой | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 18. | Поселение "Заречье-3", неолит, II тыс. до н.э. | Киржачский р-н, с. Заречье, ЮЗ окраина села | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» Владимирской области» |
| 19. | Стоянка "Заречье- 4", неолит | Киржачский р-н, с. Заречье, 0,2 км В | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |

| 20. | Селище "Заречье- 1", XI-XIII вв. | с. Заречье, ЮЗ окраина села | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Пантелеймоновская церковь, 1919 г. | с. Кашино | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Закон Владимирской области «Об объявлении объектов недвижимости памятниками истории и культуры» от 8 октября 1998 года №44-03 (в ред. Законов Владимирской области от 06.05.2000 №29-03, от 24.11.2000 №84-03, от 30.08.2005 №117-03, от 28.12.2006 №196-03, 09.06.2007 №65-03) |
| 22. | Селище "Мележа", XI-XIII вв. | д. Мележа, западная окраина деревни, левый берег р. Мележа | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 23. | Поселение "Ратьково", неолит, II тыс. до н.э. | д. Ратьково, 1 км 3, левый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурно- го наследия Владимирской области» |
| 24. | Церковь святого Николая, 1821, 1880-е гг. | с. Филипповское | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 03.06.71 №669 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области» |
| 25. | Ограда Никольской церкви | с. Филипповское | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 26. | Дом волостного правления | с. Филипповское, ул. Советская, 17 | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 27. | Селище "Филипповское", XIV-XVII вв. | с. Филипповское, территория села, правый берег р. Шерна | Выявленный объект | Памятник археологии | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 №01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |

Цели и задачи по сохранению объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

1) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», формирование и ведение реестра;

2) проведение историко - культурной экспертизы;

3) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

4) согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

5) контроль за разработкой  градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями;

6) разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

8) выдачу в случаях, установленных законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

9) согласование в случаях и порядке, установленных законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

10) выдачу в случаях, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)

народов Российской Федерации», разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

11) установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

12) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

13) контроль за состоянием объектов культурного наследия;

14) иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

Сохранение объектов историко-культурного наследия

На территории муниципального образования сельское поселение Филипповское располагается ряд памятников исторического и культурного наследия.

Согласно статье 3 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

1. К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества ... возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, ….. градостроительства, науки и техники, являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

2. Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом об объектах культурного наследия подразделяются на следующие виды:

- памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями …..

- ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям ... центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки ...

Согласно Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2008 г. N 315) для объектов историко-культурного наследия должны быть разработаны, утверждены и внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации зоны охраны объектов историко-культурного наследия, определенные на основании проектов зон охраны историко-культурного наследия.

Согласно тому же Положению на основании утвержденных границ зон охраны объектов историко-культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются режимы использования земель и градостроительные регламенты в пределах названных зон.

Для объектов, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (п.7 того же Положения), должны быть разработаны:

- паспорт, где фиксируются имущественный состав памятника, его основные технические данные, предметная ценность и режим содержания;

- проект зон охраны (в составе охранной зоны, зоны регулирования застройки и зоны охраняемого природного ландшафта);

Зоны охраны – специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразности использования. Зона охраны включает несколько контуров границ, для каждого из которых должны быть утверждены режимы градостроительной и хозяйственной деятельности. Эти действия должны обеспечивать режим сохранения памятника и регламентацию хозяйственной деятельности на сопредельных с ним участках.

Однако на практике в большинстве случаев документация на памятник оформлена не в полном объеме, не утверждены зоны охраны. Особые сложности возникают при установлении зон охраны памятников археологии, поскольку археологические раскопки всегда несут в себе угрозу нарушения объекта охраны и требуют высокого уровня профессионализма.

В целях сохранения на должном уровне объектов культурного наследия необходимо разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия для территории населенных пунктов сельского поселения с режимами использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных участков.

Соблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия является обязательным при осуществлении градостроительной, хозяйственной и иной деятельности.

При отсутствии утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия следует руководствоваться решением исполнительного комитета Владимирского областного Совета депутатов  трудящихся от 10.08.1966г. №864 «Об утверждении «Положения о режиме содержания охранных зон памятников истории и культуры», в котором охранная зона, непосредственно связанная с памятником, выделяется из общей территории, минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной наибольшей высоте памятника.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко - градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ

К основным мероприятиям, по организации охраны и рационального использования объектов культурного наследия на территории поселения относятся:

- подготовка комплексного проекта охраны ОКН на территории поселения,

- выявление всех типов ОКН на территории поселения (ландшафтных объектов, объектов археологии, памятников архитектуры, памятников инженерного искусства, архитектурных ансамблей, инженерных ансамблей, ландшафтных ансамблей, памятников градостроительного искусства),

- проведение паспортизации ОКН (для всех объектов ОКН на территории поселения); установление и утверждение границ участков ОКН; внесение объектов ОКН в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- подготовка, утверждение и внесение в единый государственный реестр объектов культурного наследия зон охраны объектов ОКН, подготовка, установление и утверждение комплексной объединенной зоны охраны ландшафтных, инженерных, архитектурных и археологических ОКН,

- подготовка, утверждение и внесение в документы территориального планирования регламентов градостроительной и хозяйственной деятельности на территории зон охраны ОКН,

- разработка концепций либо проектов рационального использования объектов ОКН в границах территорий объектов ОКН (возможно выделение этих проектов в виде разделов комплексных инвестиционных проектов) и согласование решений этих проектов с видами разрешенного использования соответствующих регламентов,

- привлечение финансовых средств на реализацию проектов рационального использования объектов ОКН либо их реконструкцию в составе комплексных инвестиционных проектов. Внесение и согласование инвестиционных проектов и концепций рационального использования ОКН и их ансамблей с региональными программами по развитию туризма и рекреации,

Рекомендации по режиму использованию территорий, прилегающих к территориям объектов культурного наследия:

- вплоть до утверждения регламентов градостроительной и хозяйственной деятельности все работы на территориях в границах зон охраны ОКН, а именно: научно-исследовательские проектно-изыскательские, ремонтно-строительные, реставрационные, работы по благоустройству территории, производить только после согласования и получения разрешения департамента Государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия.

- не допускается строительство и размещение промышленных и складских предприятий, токсичных, взрыво- и пожароопасных объектов предприятий, объектов транспортной инфраструктуры.

- запрещается отвод земельных участков без согласования департамента.

- после подготовки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Филипповского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением и утверждением изменений и дополнений.

Ограничение движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Контроль за состоянием объектов культурного наследия

Соответствующие органы охраны объектов культурного наследия обязаны осуществлять контроль за состоянием объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия и проводить один раз в пять лет обследование состояния и фотофиксацию объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях разработки ежегодных и долгосрочных программ сохранения данных объектов культурного наследия.

Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия в целях Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно - реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно - исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно - методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, и при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.

Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 91 настоящего Федерального закона;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия составляется с учетом мнения собственника объекта культурного наследия либо пользователя объектом культурного наследия.

К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утверждаемыми федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Строительные нормы и правила применяются при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия только в случаях, не противоречащих интересам сохранения данного объекта культурного наследия.

Физические и юридические лица, ведущие разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществляют научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня выполнения указанных работ.

После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия физические и юридические лица, осуществлявшие научное руководство проведением указанных работ, сдают в трехмесячный срок со дня выполнения указанных работ в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, одновременно со сдачей руководителем работ отчетной документации в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

Физические и юридические лица, проводившие археологические полевые работы, в течение трех лет со дня выполнения работ обязаны передать все обнаруженные культурные ценности (включая антропогенные, антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко - культурную ценность) на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

Отчет о выполненных археологических полевых работах и вся полевая документация в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) на право их проведения подлежат передаче на хранение в Архивный фонд Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

Обязанности физических и юридических лиц по соблюдению режима использования территории объекта культурного наследия

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный в соответствии с настоящим Федеральным законом, земельным законодательством Российской Федерации и законом соответствующего субъекта Российской Федерации.

4. Ресурсный анализ и градостроительный потенциал территории МО Филипповское.

4.1. Население.

Численность постоянного населения МО сельское поселение Филипповское по состоянию на 1 января:

| Население | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| человек | 2792 | 2724 | 2664 |

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

В том числе по данным анкетного обследования население в 2 населенных пунктах с численностью более 600 человек составляет 1338 человек или 50,7 %, в 5 населенных пунктах с численностью более 100 человек- 954 человека или 36,1 % , в 17 населенных пунктах с численностью менее 100 человек- 348 человек или 13,2 %.

В таблице 1 приводится динамика численности населения поселения за период 1959- 2006г.г.

Если же рассматривать показатели изменения численности населения за 25 прошедших лет, то оказывается, что общая численность населения сократилась на 35,8 %, в сравнении с аналогичными показателями по району, где численность населения сократилась на 9,9%. Независимо от количества населения практически все населенные пункты являются убывающими (исключением являются с.Филипповское, д. Песьяне). В целом по поселению за период 1979- 2006 гг. наименьшее сокращение численности произошло в д. Аленино- 25,2%, наибольшее увеличение в д. Песьяне- 32,9%. (Таблица 2).

В поселении в 1959 г. насчитывалось 19 населенных пунктов с численностью населения более 100 человек в каждом (при общем количестве 23), в 1970г. - 15 (23), 1983г.- 10 (23), 2006 г. - 7 (24).

Процесс сокращения численности сельского населения сказывается на формировании сети населенных мест, обуславливая самопроизвольную ликвидацию мельчайших и разукрупнение большинства населенных пунктов, как правило, независимо от их величины.

Динамика численности населения.

Таблица 1

| № | пункт | Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1983 г. | 2006 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | село | Филипповское | 659 | 633 | 568 | 685 | 657 |
| 2 | деревня | Аленино | 503 | 1035 | 910 | 836 | 681 |
| 3 |  | Бережки | 127 | 107 | 52 | 46 | 10 |
| 4 | хутоp | Буяни |  |  |  |  | 1 |
| 5 | деревня | Дворищи | 613 | 535 | 390 | 335 | 105 |
| 6 | деревня | Дубки | 226 | 216 | 134 | 111 | 49 |
| 7 | деревня | Захарово | 143 | 119 | 60 | 59 | 16 |
| 8 | деревня | Крутец | 159 | 63 | 26 | 22 | 8 |
| 9 | поселок | Лисицыно | 124 | 66 | 52 | 32 | 5 |
| 10 ревня | деревня | Мележа | 208 | 215 | 171 | 130 | 93 |
| 11 | участок | Мележи | 489 | 406 | 275 | 215 | 118 |
| 12 | деревня | Рожково | 85 | 68 | 46 | 34 | 15 |
| 13 | деревня | Сергиевка+ пос. Бережки | 445 | 357 | 225 | 145 | 72 |
| 14 | поселок | Шувалово | 84 | 43 | 22 | 19 | 3 |
| 15 | деревня | Песьяне | 237 | 177 | 216 | 233 | 322 |
| 16 | деревня | Бынино | 136 | 47 | 24 | 23 | 5 |
| 17 | деревня | Головино | 175 | 117 | 68 | 52 | 8 |
| 18 | деревня | Карповщина | 55 | 12 | 4 | 5 | -> |
| 19 | деревня | Кашино | 151 | 89 | 39 | 34 | 4 |
| 20 | село | Заречье | 910 | 687 | 414 | 368 | 289 |
| 21 | деревня | Красный Огорок | 41 | 38 | 14 | 6 | 9 |
| 22 | деревня | Красный Угол | 432 | 197 | 65 | 9 | 18 |
| 23 | деревня | Ратьково | 478 | 406 | 266 | 228 | 120 |
| 24 | деревня | Соповские Землянки | 370 | 303 | 70 | 60 | 29 |
|  |  | Итого | 6850 | 5936 | 4111 | 3687 | 2640 |

Показатели изменения численности населения.

Таблица 2

| № | Вид населен- ного пункта | Название населенного пункта | Численность населения | уменьшение (увеличение) - %, + % 2006 г к 1979 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1979 год | 2006 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | село | Филипповское | 568 | 657 | +13,5 |
| 2 | деревня | Аленино | 910 | 681 | -25,2 |
| 3 | деревня | Бережки | 52 | 10 | -80.8 |
| 4 | хутор | Буяни |  | 1 | - |
| 5 | деревня | Дворищи | 390 | 105 | - 73,1 |
| 6 | деревня | Дубки | 134 | 49 | - 63,4 |
| 7 | деревня | Захарово | 60 | 16 | - 73,3 |
| 8 | деревня | Крутец | 26 | 8 | - 69,2 |
| 9 | поселок | Лисицыно | 52 | 5 | - 90,4 |
| 10 | деревня | Мележа | 171 | 93 | ' ■> - - 45,6 |
| 11 | участок | Мележи | 275 | 118 | - 57,1 |
| 12 | деревня | Рожково | 46 | 15 | - 67,4 |
| 13 | деревня | Сергиевка+ п. Бережки | 225 | 72 | - 68,0 |
| 14 | поселок | Шувалово | 22 | 3 | - 86,4 |
| 15 | деревня | Песьяне | 216 | 322 | + 32,9 |
| 16 | деревня | Бынино | 24 | 5 | - 79,2 |
| 17 | деревня | Головино | 68 | 8 | - 88,2 |
| 18 | деревня | Карповщина | 4 | 3 | - 25 |
| 19 | деревня | Кашино | 39 | 4 | - 89,7 |
| 20 | село | Заречье | 414 | 289 | - 30,2 |
| 21 | деревня | Красный Огорок | 14 | 9 | - 35,7 |
| 22 | деревня | Красный Угол | 65 | 18 |  |
| 23 | деревня | Ратьково | 266 | 120 | - 54,9 |
| 24 | деревня | Соповские Землянки | 70 | 29 | - 58,6 |
|  |  | Итого | 4111 | 2640 | - 35,8 |

В результате происходящего движения населения изменяется его демографический состав. Снижение темпов рождаемости привело к сокращению удельного веса группы детского возраста за 25 лет в 1,4 раза в целом по району, в 1,5 раза по городской местности, в 1,3 раза по сельской местности. Удельный вес лиц старших возрастов увеличился по городской местности в 1,6 раза, в целом по району в 1,3 раза, по сельской местности уменьшился в 1,1 раза.

Группа лиц трудоспособного возраста уменьшилась по городской местности в 1,02 раза и увеличилась по сельской местности в 1,14 раза, в целом по району - в 1,01 раза.

Сравнивая показатели по половой структуре населения поселения с областными, видно, что удельный вес мужчин по сельской местности несколько ниже чем по области.

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы выявил следующее:

-  численность населения сокращается вследствие снижения темпов естественного прироста, а также оттока населения как из сельской, так и из городской местности.

-   возрастная структура в сравнении с областной отличается более низким         удельным весом населения в трудоспособном возрасте и группы детского возраста, более высоким удельным весом населения в нетрудоспособном возрасте.

Сведения о числе постоянных хозяйств и численности постоянного населения МО Филипповское сельское поселение приводится в таблице 3

Сведения о числе постоянных хозяйств и численности постоянного населения

на 01 января 2009 года по администрации муниципального образования сельское поселение Филипповское Киржачского района Владимирской области.

Таблица 3

|  | Число постоянных хозяйств (без хозяйств дачников-сезонников) | Численность постоянного населения человек (без дачников-сезонников) |
| --- | --- | --- |
| Перечень сельских |  | в том числе хозяйства, в которых проживают лица: |  | в том числе: |
| населенных пунктов | Всего гр..2 + гр..З | зарегистрированные (прописанные) по месту жительства (постоянно) | временно 1 год и более *) | Всего гр..5+ гр. 6 | зарегистрированного (прописанного) по месту жительства (постоянно) | временно проживающего 1 год и более •) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. д. Аленино | 289 | 281 | 8 | 677 | 667 | 10 |
| 2. д. Бережки | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3. хутор Буяни | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 4. д. Бынино | 6 | 6 | — | 12 | 12 | — |
| 5. д. Головино | 7 | 7 | — | 7 | 7 | — |
| 6. д. Дворищи | 56 | 56 | — | 101 | 97 | 4 |
| 7. д. Дубки | 28 | 26 | 2 | 50 | 48 | 2 |
| 8. с. Заречье | 136 | 131 | 5 | 293 | 285 | 8 |
| 9. д. Захарово | 12 | 10 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 10. д. Карповщина | 2 | 2 | — | 2 | 2 | — |
| 11. д. Кашино | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — |
| 12. д. Красный Огорок | 9 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 13. д. Красный Угол | 10 | 8 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| 14. д. Крутец | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 15. п. Лисицыно | 4 | 4 | — | 7 | 5 | 2 |
| 16. д. Мележа | 39 | 38 | 1 | 93 | 88 | 5 |
| 17. уч. Мележи | 55 | 53 | 2 | 123 | 119 | 4 |
| 18. д. Песьяне | 104 | 102 | 2 | 319 | 302 | 17 |
| 19. д. Ратьково | 65 | 57 | 8 | 129 | 119 | 10 |
| 20. д. Рожково | 11 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 21. д. Сергиевка | 39 | 38 | 1 | 65 | 64 | 1 |
| 22. д. Соповские Землянки | 11 | 11 | — | 28 | 28 | — |
| 23. с. Филипповское | 243 | 235 | 8 | 657 | 642 | 15 |
| 24. п.Шувалово | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Всего: | 1159 | 1105 | 54 | 2664 | 2563 | 101 |

*) Могут иметь или не иметь документы о временном пребывании (свидетельства о регистрации по месту пребывания). Срок пребывания может быть определен со слов опрашиваемого при ежегодном обходе домов при уточнении списков.

Численность населения за 2008- 2009 год по администрации МО сельское поселение Филипповское приведена в таблице 4.

ЧИСЛЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2008 ГОД ПО АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ФИЛИППОВСКОЕ.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | было на 01.01.2008г | прибыло | новорожденные | перемещение | убывшие | умершие | стало на 01.01.2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. д. Аленино | 665 | 17 | 9 | -3 +2 | 9 | 14 | 667 |
| 2. д. Бережки | 10 |  | — |  | 1 | 1 | 8 |
| 3. х. Буяни | 1 | — | — | — |  | — | 1 |
| 4. д. Дворищи | 102 | 4 | 2 | — | 3 | 8 | 97 |
| 5. д. Дубки | 48 | — | — | — | — | — | 48 |
| 6. д. Захарово | 16 | — | — | — | 1 | 1 | 14 |
| 7. д. Крутец | 7 | — | — | — | — | — | 7 |
| 8. п. Лисицыно | 4 | 1 | — | — | — | — | 5 |
| 9. д. Мележа | 86 | 6 | — | — | — | 4 | 88 |
| 10. уч. Мележи | 114 | 9 | — | +2 | 2 | 4 | 119 |
| 11. д. Рожково | 15 | — | — | — | 1 | 1 | 13 |
| 12. д. Сергиевка | 68 | — | — | — | 1 | 3 | 64 |
| 13. с. Филипповское | 650 | 12 | 10 | -2 +1 | 17 | 12 | 642 |
| 14. п. Шувалово | 3 | — | — | — | — | 1 | 2 |
| ИТОГО: | 1789 | 49 | 21 | -5 +5 | 35 | 49 | 1775 |

4.2. Народное хозяйство.

Структура народного хозяйства поселения характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленным.

Территория поселения является перспективным инвестиционным рынком. Факторы инвестиционной активности направлены на создание новых производств, освоение новых технологий.

Производством сельскохозяйственной продукции на территории поселения занимаются крестьянские (фермерские) хозяйства, состоящих на самостоятельном балансе.

Сведения о производстве основных видов продукции животноводства и поголовье скота в натуральных показателях в хозяйствах всех категорий на 1 января 2009 года представлены в таблице 5.

Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота

на 1 января 2009 года.

I. Произведено продукции животноводства

Таблица 5

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | Произведено скота и птицы всех видов на убой в живом весе | центнер | 13,4 |
| 02 | в том числе: крупного рогатого скота | -«- | 12,0 |
| 03 | свиней | -«- | 1,4 |
| 04 | овец и коз | -«- |  |
| 05 | птицы | -«- |  |
| 06 | Надоено молока | центнер | 378 |
| 07 | в том числе коровьего | -«- | 378 |
| 08 | Получено яиц от птицы всех видов | тысяча штук |  |
| 09 | Настрижено шерсти | килограмм |  |
| 10 | в том числе овечьей | -«- |  |
| 11 | Получено товарного меда | килограмм |  |

| № строки | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | Крупный рогатый скот | голова | 12 |
| 13 | из него коровы | -«- | 10 |
| 14 | Свиньи | -«- | 2 |
| 15 | Овцы и козы | -«- |  |
| 16 | из них овцекозоматки и ярки старше 1 года | -«- |  |
| 17 | Лошади | -«- |  |
| 18 | Птица всех возрастов | -«- |  |
| 19 23 | Кролики | -«- |  |
|  | из них кроликоматки | -«- |  |
| 20 | Пчелосемьи | штука |  |
|  |  | голова |  |

II. Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода

Ш. Реализация основных продуктов животноводства

| № строки | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21 | Скот и птица (в живом весе) - всего | центнер | 7 |
| 22 | в том числе: крупный-рогатый скот | центнер | 7 |
| 23 | свиньи | центнер |  |
| 24 | Овцы и козы | центнер |  |
| 25 | птица | центнер |  |
| 26 | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко установленной жирности) | центнер | 189 |
| 27 | Яйца | тысяча штук |  |

Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения в сельской местности на

1января 2009 года представлены в таблице 6.

Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения сельской местности

на 1 января 2009 года.

Таблица 6

| - - ' -' , -. . " _ ■-"-■■- ■ .- . |  | Код по ОКЕИ: голова - 836; единица - 642 |
| --- | --- | --- |
| Виды и группы скота | строки | Хозяйства населения |
| 1 | 2 | 4 |
| Крупный рогатый скот - всего | 01 | 122 |
| в том числе: коровы | 02 | 114 |
| нетели | 03 | 3 |
| телки от 6 до 18 месяцев | 04 | 4 |
| телочки до 6 месяцев | 05 |  |
| быки-производители | 06 |  |
| бычки на выращивании и откорме | 07 | 1 |
| волы рабочие | 08 |  |
| Свиньи - всего | 09 | 70 |
| в том числе: хряки-производители | 10 |  |
| свиноматки основные от 9 месяцев и старше | 11 |  |
| поросята до 4 месяцев | 12 | 2 |
| молодняк на выращивании и откорме | 13 | 68 |
| Овцы всех пород - всего | 14 | 4 |
| в том числе: овцематки и ярки старше 1 года | 15 |  |
| бараны-производители | 16 |  |
| ярочки до 1 года | 17 | 2 |
| Баранчики и валушки на выращивании и откорме | 18 | 2 |

| романовские овцы | 19 |  |
| --- | --- | --- |
| Козы - всего | 20 | 70 |
| в том числе: козоматки старше | 21 | 57 |
| козлы | 22 | 4 |
| козочки до 1 года | 23 | 9 |
| козлики на выращивании и откорме | 24 |  |
| Лошади - всего | 25 | 6 |
| в том числе: жеребцы-производители | 26 | 2 |
| кобылы от 3-х лет и старше | 27 | 4 |
| молодняк до 3-х лет | 28 |  |
| лошади рабочие | 29 | 6 |
| Кролики - всего | 30 | 216 |
| в том числе кроликоматки | 31 | 62 |
| Нутрии - всего | 32 | ■ ■',-' f |
| в том числе матки нутрий | 33 |  |
| Птица - всего | 34 | 2670 |
| Пчелосемьи, ед. | 35 | 111 |

Таблица 6 (продолжение)

  - Природные условия и ресурсы.

Климат.

Климат поселения умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,40С.

Глубина снежного покрова 45-50 см, максимальная глубина промерзания почв 90-115 см, среднегодовое количество осадков составляет 576 мм, из которых половина выпадает за период с температурой выше 100С.

Преобладающими являются ветры южного и юго-западного направлений. Скорость ветра в среднем составляет 4,4 м/сек.

Климатические условия поселения благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.

Рельеф.

По характеру рельефа территория поселения представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско - Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность района наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как моренно-эрозионная Дубнинско- Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Гидрография, гидрогеология.

Основными реками на территории муниципального образования Филипповское сельское поселение являются Киржач, Шерна.

Река Киржач образуется слиянием рек М.Киржач и Б.Киржач близ села Ивашево. Долина в пределах района имеет ящикообразную форму со слабоврезанными склонами коренных берегов в пойму. Ширина долины от 200 до 700 м, склоны высотой от 6 до 9 м, пологие на участках с широкой развитой поймой и обрывистые в местах, подмываемых течением реки, близко подходящей к коренному берегу. Затапливаемая пойма почти горизонтальная, ровная, имеет ширину от 150 до 500 м. Затапливается на всю ширину лишь в годы наибольшего подъема весенних вод. Меженное русло реки очень извилистое, ширина реки от 18 до 45 м. Пойменная терраса реки, достигающая в районе города 250-800 м ширины, изрезана многочисленными озерами и старицами, местами заболочена, а местами поросла кустарником. Русло реки извилистое, образующее крупные меандры, шириной 25-60 м . Берега русла крутые, местами обрывистые, высотой от 2 до 4,5-5 м. В пределах территории города в р. Киржач слева впадает небольшая речка Вахчилка, в устье которой образован пруд.

Река Шерна образуется слиянием рек Молокча и Серая близ села Рязанки. Долина реки слабоизвилистая, ящикообразная, с плоским широким дном и преобладающей шириной 3-3,5 км, наибольшей 4,8 км. Умеренно крутые береговые склоны слабо расчленены неглубокими оврагами и долинами притоков и имеют высоту 15-25м, местами 30-35м. Русло реки (выше.впадения реки Мележа) умеренно извилистое с отдельными прямолинейными плесами, преобладающей шириной 20-ЗОм, глубиной 1-1,5 м, иногда зарастает водной растительностью.

Основным эксплуатационным водоносным горизонтом в районе является ассельско-клязьменский водоносный горизонт, приуроченный к карбонатным породам нижней перми и верхнего карбона. Мощность горизонта от 35 до 60 метров, глубина залегания от 40 до 80 метров под толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Воды ассельско- клязьминского водоносного горизонта являются источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Киржача.

Кроме того, в поселении есть скважины, оборудованные на водоносный горизонт четвертичных аллювиально- флювиогляциональных отложений. Горизонт является дополнительным и используется в сельских населенных пунктах. Глубина скважин на четвертичный водоносный горизонт 12-30м.

Геологическое строение

В геологическом отношении район работ изучен достаточно хорошо. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых проводились здесь начиная с 20"х -30х годов прошлого века. За это время выявлены месторождения торфа, опок, трепелов, песков, глинистого сырья для производства кирпича и керамзита. В 1964-75 гг. на территории района работ проведена комплексная геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1:200000, по результатам которой изданы государственные карты того же масштаба (Гоффеншефер, лист 0-37-ХХХШ), в объяснительной записке к которым подробно изложены и обобщены результаты всех проводившихся здесь геологических, гидрогеологических и геофизических исследований.

При выполнении тематических работ «Составление схематических геологических и гидрогеологической карт Киржачского района масштаба 1:50000 с обзором разведанных месторождений и элементами прогноза на полезные ископаемые» (Гребенщиков B.C., Альшаев Н.А.,1991) и «Ревизионное обследование разрабатываемых и неразрабатываемых месторождений, действующих и заброшенных карьеров во Владимирской области» (Конина З.М., 1996г.) были проанализированы и систематизированы все материалы о проводившихся здесь послесъемочных геологоразведочных работах и их результатах.

В структурном отношении территория района работ расположена в южной части Московской синеклизы.

В геологическом строении района работ принимают участие юрские и меловые отложения и четвертичные образования.

Юрская система

Юрская система представлена только верхним ярусом. Данные отложения распространены в районе повсеместно, выходят на дочетвертичную поверхность в долине р. Киржач.

Верхний отдел Волжский ярус (J3V2-3)

Волжский ярус представлен средневолжским и верхневолжским подъярусами и сложен в нижней части черными сильно алевритистыми глинами, в верхней - зеленовато-серыми мелкозернистыми песками с желваками фосфоритов и редкими прослоями песчаников. Мощность яруса- 15-20 м.

Меловая система

Меловая система в районе участка работ представлена нижним отделом, валанжинским, готерив-барремским и аптским ярусами.

Валанжинский ярус (Kv) сложен зеленовато-серыми кварцевыми мелкозернистыми песками, в подошве которых нередко присутствуют линзовидные прослои мощностью 0,02-0,1м коричневых и серых песчанистых глин, а так же желваки фосфоритов. Мощность валанжинского яруса 15-20 м.

Готерив-барремский ярусы (K1h-br) представлены песчано-глинистыми отложениями. В наиболее полных разрезах они состоят из трех пачек: нижней глинистой, сложенной темно-серыми слюдистыми глинами, средней, представленной тонко -мелкозернистыми песками, и верхней, сложенной тонкопереслаивающимися, сильно слюдистыми глинами и алевритами. Мощность данных отложений составляет от 5-7 м до 25 м.

Аптский ярус (K1a) представлен однородной толщей песков серой окраски. Пески кварцевые, слюдистые, мелкозернистые со значительной примесью тонкозернистых. Довольно часто пески сцементированы в песчаники различной крепости мощностью 0,1-0,3 м. Средняя мощность яруса - 10-12 м.

Четвертичная система

Четвертичная система в районе работ представлена средним и верхним отделами и современными образованиями.

Среднечетвертичные отложения. Водно-ледниковые отложения времени отступания московского ледника (ƒ, ℓqsIIms) сложены мелкозернистыми полевошпат-кварцевыми песками, содержащими незначительную примесь гравия и гальки различцых пород. В основании залежи местами наблюдается скопление гравийно-галечного материала. Мощность отложений составляет 1-12м.

Аллювиально-флювиогляциальные отложения III надпойменной террасы (a, ƒ)3 IIms) широко развиты в районе работ по рекам Киржач, Шерна и их притокам. Поверхность террасы плоская, ровная, возвышается над урезом воды на 20-25 м. Аллювий ее представлен разнозернистыми песками, супесями и суглинками, содержащими незначительную примесь гравийного и галечного материала. Цвет пород светло-серый, желтовато- и голубовато-серый. Мощность аллювия изменяется от 1,5 до 10-12 м. Терраса цокольная. Цоколь высотой 20 м сложен днепровской мореной или дочетвертичными отложениями.

Верхнечетвертичные отложения. Аллювиальные отложения первой и второй надпойменных террас (a1 III V2-3), (a2 III V) представлены разнозернистыми песками средней мощностью соответственно 12-17 м и 3-5 - 10 м и развиты узкими полосами вдоль рек Киржач и Шерна.

Современные отложения представлены и аллювиальными отложениями рек ручьев и болотными образованиями.

Аллювиальные отложения (а IV) развиты по долинам рек и ручьев и представлены серыми мелкозернистыми песками.

Болотные отложения (h IV) залегают на отложениях III - ей надпойменной террасы и в поймах рек Киржач и Шерна и представлены в основном торфом, реже иловатыми суглинками и глинами. Мощность их обычно не превышает 5-7 м.

4.4.  Природный потенциал.

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории МО Филипповское сельское поселение.

| № п/п | Вид полезного ископаемого | Ед.изм. запасов | Месторождение | Местоположение месторождение (участка) | Степень освоения | Балансовые и разведанные запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Лицензия (номер, дата регистрации, срок окончания действия) | Разрабатывается организацией(предприятием) |  |
| Песок строительный |
| 1. | Песок строительный | тыс.м3 | Участок «Мележи» | Киржачский р-н, вблизи д.Мележи | ВЛМ 80039 ТР от 16.08.2007 до 27.07.2017 | ООО «РНК-Песок» | 3440 |
| 2. | Песок строительный | тыс.м3 | Участок «Буяни» | Киржачский р-н, к северо-востоку от д.Буяни | ВЛМ 80081 ТП | Крестьянское хозяйство Буяни | 1183 |
| 3. | Песок строительный | тыс.м3 | Участок «Крутец» | Киржачский р-н, к 0.5км к северо-востоку от д.Крутец | ВЛМ 010 ТЭ от 09.08.2006 | ООО ТД «Киржачская мебельная фабрика» | 4183 |
| 4. | Песок строительный | тыс.м3 | Участок «Красный Огорок» | Киржачский р-н, 0.5км южнее д.Красный Огорок | ВЛМ 80078 ТР от 11.07.08 | ООО «Мизаус» | 3865 |
| 6. | Песок строительный | тыс.м3 | Участок «Ратьково» | Киржачский р-н, в 150м к СЗ от д.Ратьково | ВЛМ 80016 ТР от 31.01.2007 до 16.01.2017 | ООО «Кварц» | 1036-С1 |
| 7. | Песок строительный | тыс.м3 | Участок «Аленинское-1» | Киржачский р-н, на восточной окраине д.Аленино | ВЛМ 80018 ТР от 14.02.2007 до 16.01.2017 | ООО «Фирма ММС» | 1596-С1 |
| 8. | Песок строительный | тыс.м3 | Дворище | Киржачский р-н, в 1км к юго-западу от д.Дворищи | резерв | 329 |
| Торф |
| 9. | Торф | Тыс.т. | Аленинское-1 | Киржачский р-н, на востоной окраине д.Аленино | ВЛМ 002 ТЭот 17.05.2005 на срок отработки местрождения | ООО «Фирма ММС» | 158 |

Бассейну реки Клязьмы. Долины их пологие, растянутые, сопровождаются широкими полями грех слабо выраженных надпойменных террас. Водораздельные пространства и долины рек исто заболочены.

В экономическом отношении район является промышленно-сельскохозяйственным. промышленность сосредоточена в г.Киржаче и рабочих поселках. Наиболее крупными предприятиями района являются завод осветительной арматуры «Автосвет», Киржачский инструментальный завод, завод по выпуску бытовой техники «Беко», Киржачская мебельная фабрика.

Транспортные условия района удовлетворительные. Киржачский район пересекают железнодорожные и автомобильные дороги.

Электроснабжение района работ осуществляется от государственной энергосистемы, водоснабжение - из артезианских скважин, эксплуатирующих гжельско-ассельский водоносный горизонт и, в меньшей степени, за счет верхнемеловых вод и поверхностных водозаборов.

В геологическом отношении район работ изучен довольно хорошо. В 1962-64 годах на территории района была проведена комплексная геолого-гидрогеологическая съемка масштаба 1:200000 (лист 0-37-ХХХШ).

В геологическом строении участка на пройденную разведочными выработками глубину принимают участие: отложения барремского яруса нижнего мела; нерасчлененный комплекс средне-верхнечетвертичных аллювиальных отложений и флювиогляциальных этложений московского оледенения; современные болотные отложения.

Полезным ископаемым на изучаемом участке являются пески нерасчлененной толщи средне-верхнечетвертичных аллювиально-флювиогляциальных отложений, образующих единую пластообразную залежь средних размеров. Пески представлены безгравийными разностями тонкими и очень мелкими с модулем крупности 0,81-1,42.

Гидрогеологические условия участка работ характеризуются наличием безнапорного аллювиально-флювиогляциального водоносного горизонта, залегающего в пределах участка та глубине 0,5-1,6 м, поэтому практически вся залежь песков обводнена.

Мощность песков полезной толщи, представленных тонкими и очень мелкими разностями, колеблется от 7,3 до 9,5 м и в среднем равна 8,57 м.

На отдельных участках в толще песков на различных глубинах присутствуют единичные маломощные (от 1-3 до 3-5см) линзовидные прослойки серых суглинков и супесей.

Площадь участка в контурах геологических выработок в плане имеет близкую к прямоугольной форму размером 5 00x3 00м.

Участок строительных песков «Соповские Землянки» по сложности геологического строения для целей разведки относится ко 2-й группе согласно «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых».

Вскрышными породами являются почвенно-растительный слой и слабо заторфованные суглинки болотных отложений.

Мощность вскрышных пород в контуре подсчета запасов колеблется от 0,5 до 1,3 м, принимая среднее значение в целом по участку 0,89 м, в том числе почвенно-растительный слой 0,30 м.

Подстилающими отложениями служат нижнемеловые глины вскрытой мощностью 0,5-2,2 м и некондиционные пылевато-глинистые тонкие и очень мелкие пески с частыми прослоями суглинков нижней части аллювиально-флювиогляциальных отложений мощностью 1,6-3,8 м. Общая вскрытая мощность подстилающих пород составляет 2,1-5,0 м.

Все выработки инструментально привязаны в местной системе координат и в Балтийской системе высот. На исследуемом участке была проведена тахеометрическая съемка за площади 15 га. Масштаб топографической основы 1:2000, сечение рельефа горизонталями через 1,0 м.

Бурение скважин производилось самоходной буровой установкой УГБ-1БС-ЗИЛ ударно-механическим способом - забивным стаканом диаметром 152 мм, обводненная часть проходилась желонкой диаметром 127 мм с одновременной обсадкой трубами. Глубина скважин определялась положением кровли подстилающих меловых глин, они проходились на о мощность полезной толщи до проектных глубин.  Всего пройдено 9 скважин общим метражом 118,4 пог.м. Глубина скважин изменялась от 12,2 до 15,4 м, средняя 13,2 м.

Весь материал, полученный в процессе проходки разведочных выработок, с целевым значением опробовался по общепринятой методике. Опробование производилось послойно, и этом длина опробуемых интервалов составила 2,7-5,8 м. При опробовании песков в пробу скважин входил весь керновый материал с данного пробуренного интервала опробования, который затем тщательно перемешивался и сокращался квартованием до массы 5 кг согласно )СТ 24100-80.

Общее количество отобранных рядовых проб песков на определение анулометрического состава (основного вида исследований) составило 27. В целях характеристики фильтрационных и других физических свойств песков испытано 13 проб, отобранные пробы исследовались в грунтово-химической лаборатории ОАО |4осгипротранс» по методикам соответствующих стандартов.

Полезная толща, принятая к подсчету запасов, обводнена и принимая во внимание проектируемое строительство водоема на площади участка, для оценки фильтрационных свойств песков и определения водопритоков в карьер за счет подземных вод выполнены опытно-фильтрационные работы, заключавшиеся в проведении опытной откачки воды из циночной скважины, после оборудования ее фильтром. Отобрана 1 проба воды на химический анализ.

Объемы выполненных работ

| №№ пп | Наименование | Един, измер. | Объемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рекогносцировочное обследование | км | 5,0 |
| 2. | Бурение скважин -объем -количество скважин | пог.м шт. | 118,4 9 |
| 3. | Отбор проб песков на гранулометрический анализ | шт. | 27 |
| 4. | Отбор проб песков на определение физических свойств | шт. | 13 |
| 5. | Отбор проб песков для радиационно-гигиенической оценки сырья | шт. | 1 |
| 6. | Отбор пробы подземных вод на химический анализ | шт. | 1 |
| 7. | Откачка воды из одиночной скважины | 1 отк. | 1 |
| 8. | Предварительная разбивка и планово-высотная привязка выработок | точка | 9 |
| 9. | Топографическая съемка масштаба 1:2000 | га | 25 |
| 10. | Лабораторные исследования по различным видам Анализов |  | + |
| 11. | Разработка проекта работ, камеральные работы и составление геологического отчета |  | + |

+

Лабораторные работы выполнялись в соответствии с требованиями ГОСТ 8735-88 Методы испытаний». Качество песков участка оценено согласно техническому заданию в соответствии с требованиями ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

По крупности пески полезной толщи характеризуются однообразием зернистости и

ходят в состав лишь 2-х групп (при наличии в классификации 8 групп).

Соотношение песков по крупности в целом по разведанному участку следующее (по пробам): очень мелкие (Мк - св. 1,0 до 1,5) - 86,12% (II класс); тонкие (Мк - св.0,7 до 1,0)- 3,88% (II класс).

По содержанию фракции менее 0,16 мм пески колеблются по пробам от 9,4 до 26,0% ,

1редневзвешенное количество составляет по пересечениям от 13,32 до 20,74% и в целом по

участку 17,13%.

По содержанию пылевато-глинистых частиц (размером менее 0,05 мм) пески характеризуются содержанием по пробам от 0,6 до 2,4%, средневзвешенное по пересечениям ->т 0,65 до 1,93% и в целом по участку разведки 1,29%.

По содержанию органических примесей природные пески при обработке их раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси) во всех случаях придают окраску светлее цвета эталона, соответствующую допустимой норме.

По уровню удельной эффективной активности естественных радионуклидов (Аэфф "= 36 /кг) не превышают предельно допустимых значений для строительных материалов I класса 70 Бк/кг) и могут применяться во всех видах строительства без ограничений.

1.Пески разведанного участка «Соповские Землянки» по преобладающим значениям и

усредненным показателям удовлетворяют требованиям ГОСТ 8736-93, предъявляемым к очень мелким пескам II класса, СНиП 2.05.02-85 и пригодны для дорожного строительства во всех элементах покрытий  и  оснований  автомобильных дорог  (в  том     числе дренирующих  и морозозащитных  слоях  оснований)  как  в  естественном   виде,  так  и  в  составе  готовых щебеночно-гравийно-песчаных   смесей   по   ГОСТ   25607-94   в   качестве   расклинивающего материала, а также в качестве составной части асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128-84 согласно нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к соответствующим   видам, маркам смесей.

2.Пески пригодны для приготовления строительных растворов  и  сухих  смесей, при

условии определения в них содержания вредных примесей.

Горно-геологические условия участка простые, благоприятные для разработки его открытым способом. Так как полезная толща обводнена, предусмотрен гидромеханизированный способ разработки.

С учетом границ выделенного земельного участка, угол откоса борта проектного карьера принят 18° - как по вскрышным породам, так и по пескам необводненной и заводненной частей полезной толщи.

Площадь блока определялась аналитически - с применением средств компьютерной техники: по координатам угловых точек в соответствии с программным продуктом «Компас -

Площадь участка и соответственно блока Ci-1 по внешней границе проектного карьера ставила 149998 м2 или 15,00 га, по кровле песков - 145914 м2, по дну проектного карьера -8173 м2.

Средняя площадь, принятая к подсчету объемов вскрышных пород равна 147956 м2, принятая к подсчету запасов песков - 127044 м2, средняя мощность вскрыши 0,89 м, средняя мощность полезной толщи 8,57 м.

Подсчет средних мощностей полезной толщи и объемов вскрышных пород в пределах

ока производился способом среднего арифметического.

Таким  образом,  разведанные  запасы  строительных  песков  на  участке  «Соповские лянки» составляют по категории C1 - 1089 тыс.м3.

Графические приложения выполнены в соответствии с требованиями нормативных кументов и представлены планом подсчета запасов и геолого-литологическими разрезами IV-IV.

По представленным на рассмотрение материалам необходимо отметить следующее:

1.Подсчет запасов строительных песков представлен на утверждение впервые.

2.По  полноте  и  качеству представленные  материалы  соответствуют требованиям

действующих   нормативных   документов   и   содержат   необходимые   данные   для   оценки перспектив участков и подсчета запасов полезного ископаемого.

3.Принятая методика геологоразведочных работ на участках вполне рациональна и

возражений не вызывает.

4.Вещественный состав строительных песков охарактеризован на полную мощность

полезной толщи весьма детально, по большому количеству проб и по всем показателям,

предусмотренным в соответствии с требованиями к качеству полезного ископаемого ГОСТ

36-93 «Песок для строительных работ» и СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги». Пески могут быть использованы для строительных и дорожно-строительных работ.

5.Гидрогеологические,    инженерно-геологические    и    горнотехнические    условия

разработки месторождений выяснены с полнотой, достаточной для проектирования горных

работ.

Леса.

Леса на территории поселения находятся в собственности Российской Федерации. Общая площадь лесов Киржачского района составляет – 68980 га.

Организацией использования лесов  на территории МО СП Филипповское занимается Киржачское лесничество.

Таблица 5

|  | Лесхозы, лесничества | Всего га | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Леса защитные | Леса эксплуатируемые |
|  | ГКУ ВО «Киржачское лесничество» в том числе Филипповское участковое лесничество, Санинское участковое лесничество | 20188 11922 8266 | 11268 4077 7191 | 8920 7845 1075 |
|  | в том числе северное участковое лесничество: |  |  |  |
|  | урочище им. Кирова | 940 | 102 | 838 |
|  | урочище Травник | 154 | 19 | 135 |
|  | в том числе южное участковое лесничество: |  |  |  |
|  | урочище "Зареченское" | 1056 | - | 1056 |
|  | урочище "Новый путь" | 1425 | 72 | 1353 |
|  | Всего: |  |  |  |

Распределение лесов по лесовладельцам.

Таблица 6

| Площадь района тыс.га | Всего лесов га | В том числе | Всего покрытых лесной растительностью | Процент лесистости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФАЛХ МПРРФ | Министерство обороны РФ | Субъект РФ |  |  |
| 113.6 | 70683 | 68980 | 1703 | 15596 | 64934 | 58 |

Ограничение по видам целевого назначение лесов.

Ограничения использования лесов регламентируются статьей 27 лесного кодекса РФ (№200-ФЗ).

Леса ГКУ ВО «Киржачское лесничество» по своему целевому назначению относятся

к защитным и эксплуатационным лесам. Целевое назначение защитных

лесов определено статьей 12 Лесного кодекса РФ, защитные леса подлежат

освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов

с одновременным использованием лесов при условии, если это использование

совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми

ими полезными функциями.

Согласно статье 102 Лесного кодекса РФ, на территории лесничества выделены леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны, защитные полосы вдоль дорог, лесопарк) и ценные леса (запретные полосы лесов, расположенных вдоль  водных объектов).

В материалах лесоустройства ГКУ ВО «Киржачское лесничество» (Московское государственное лесоустроительное предприятие, 2004-2005 гг.) и Киржачского сельского лесхоза (Центральное государственное лесоустроительное предприятие "Центрлеспроект" 2001-2002 гг.) леса района по таксационному описанию подразделены на следующие категории защитности:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные

полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ; лесопарки;  зеленые зоны);

- ценные леса ( запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов);

- эксплуатационные леса.

На основании соответствующих постановлений Главы администрации и решения облисполкома Владимирской области прежних лет в целях сохранения биологического разнообразия в лесных массивах выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и особо защитные участки леса (ОЗУ) с исключением их из расчета рубок главного пользования лесом, а именно:

- берегозащитные участки леса,

- насаждения- эталоны,

- насаждения- медоносы,

- буферная зона ООПТ

- памятники природы

- спецполосы и спецзоны

- лесосеменные участки

- участок леса вокруг глухариных токов,

- леса на оврагах

- леса на оврагах со склоном больше 20 градусов

- участки леса, заселенные барсуками

- полосы леса по берегам рек заселенные бобрами,

- опушки леса, примыкающие к дорогам.

- опушки леса по границам с безлесными пространствами

- участки леса вокруг лагерей, оздоровительных учреждений, населенных пунктов,   садовых товариществ.

Для защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий на участках, прилегающих к ООПТ, выделены буферные зоны с ограниченным режимом пользования, установленной ширины.

Целевое назначение лесопарковой зоны - создание наиболее благоприятных условий для активного отдыха граждан в лесной среде, формирование насаждений высокой эстетической и санитарно-гигиенической ценности, устойчивых к рекреационным нагрузкам.

Режим использования лесопарковой зоны защитно-рекреационный. В лесопарковых зон запрещаются рубки главного пользования, создание постоянных лесных питомников и крупных плантаций семенной базы на селекционной основе, осушение избыточно увлажненных земель, пастьба скота, промысловая заготовка лекарственных растений и технического сырья, грибов, ягод, плодов и орехов, древесных соков, опавших листьев, мха, подстилки, камыша, размещение ульев и пасек.

В соответствии со ст. 105ЛК РФ в лесопарковых зонах запрещено:

-размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений и лесных троп.

-ведение сельского хозяйства;

- осуществление видов деятельности в сфере охото-хозяйств;

- разработка полезных ископаемых.

Рубки ухода за лесом направлены на формирование эстетически ценных насаждений, санитарные рубки выборочные с уборкой свежего, старого сухостоя, усыхающих и больных деревьев, опасных в ветровальном отношении, сплошные санитарные рубки спелых и перестойных насаждений.

Режим использования зеленой зоны - хозяйственно-защитный. В лесах проводятся улучшение состояния древостоев, усиление природоохранных функций этих лесов, а также своевременное и рациональное использование запасов перестойных и спелых древостоев, и рубки промежуточного пользования.

Разрешается создание постоянных лесных питомников и крупных плантаций семенной базы на селекционной основе, мероприятий по защите насаждений от вредителей и болезней, противопожарные мероприятия, осушение избыточно увлажненных земель, пастьба скота, сенокошение, промысловая заготовка лекарственных растений (кроме редких растений и занесенных в Красную книгу) и технического сырья, грибов, ягод, плодов, древесных соков, мха, подстилки, опавших листьев, камыша, размещение ульев и пасек, любительский сбор грибов, ягод, плодов, орехов.

Таблица 7

| Лесничество | Участковое лесничество | Кварталы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Киржачское | Филипповское | 54,55,56,63,64,65, 122 | лесопарковые части зеленых зон |
|  |  | 57, 58(частично), 59, 60, 61(частично), 62, 68, 72(частично), 77(частично) | лесохозяйственные части зеленых зон |
|  |  | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 | запретные полосы вдоль рек |
|  |  | 1(частично), 4(частично), 5(частично), 17(частично),29(частично), 30(частично), 43(частично), 44(частично), 45(частично), 53(частично), 58(частично), 61 (частично), 69(частично), 70(частично), 71 (частично), 72(частично), 73(частично), 74(частично), 77(частично), 82(частично), 87(частично), 88(частично), 89(частично), 93(частично), 96(частично), | защитные полосы вдоль дорог |
|  |  | 1 (частично), 2, 3, 4(частично), 5(частично), 6, 7,8,9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17(частично),18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29(частично), 30(частично), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43(частично),44(частично), 45(частично), 46. 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53(частично), 66, 67, 69(частично), 70(частично), 71 (частично), 73(частично), 74(частично), 75, 78. 79, 80, 81, 82(частично), 83, 84, 85, 86. 87(частично), 88(частично), 89(частично), 90, 91, 92, 93(частично), 94, 95, 96(частично), 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 | эксплуатируемые |
|  | Санинское | 1 (частично),2 (частично), 9(частично),10(частично),16(частично), 17(частично), 20(частично),21(частично), 23(частично), 24(частично), 26(частично), 29(частично), 34(частично), 35(частично), 39(частично), 41(частично),44(частично), 45(частично), 48(частично), 49(частично), 51(частично), 58(частично), 68(частично), 70(частично), | защитные полосы вдоль дорог |
|  |  | 27,32,41(частично),42,62,63 | зеленые зоны |
|  |  | 8,9(частично),10(частично),15, 16(частично), 17(частично), 18,19,20(частично),21(частично),22,23(частично) 24(частично),25,26(частично),28,29(частично),30,31,33,34(частично),35(частично), 36,37,38,39(частично),40,43,44(частично), 45(частично),46,47,48(частично), 49(частично),50,51(частично),52,53,54,55,56,57,58(частично),59,60,61,64-67,68(частично), 69,70(частично), | запретные полосы вдоль рек |
|  |  | 1(частично),2(частично),3-7,11-14 | эксплуатируемые |
|  | Южное участковое лесничество: урочище «Зареченское» | 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14 | эксплуатируемые |
|  | урочище "Новый путь" | 10 (частично), 11 (частично), 12(частично), | защитные полосы вдоль дорог |
|  |  | 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (частично). 1 1 (частично). 12(частично), 13, 14, 15 | эксплуатируемые |
|  | Северное участковое лесничество: урочище им. Кирова | 1 (частично), 2(частично), 5(частично), 9(частично), 10(частично), 11(частично), 13(частично), 14(частично), | защитные полосы вдоль дорог |
|  |  | 1(частично), 3, 4, 5(частично), 6, 7, 8, 9(частично), 10(частично), 11(частично), 12, 13(частично), 14(частично), 15 | эксплуатируемые |
|  | урочище «Травник» | 1, 2(частично) | эксплуатируемые |
|  |  | 2(частично) | защитные полосы вдоль дорог |

В существующих границах населенных пунктов расположены следующие лесные участки:

| Населенный пункт | Лесничество | Квартал | Выдел | Примерная площадь | состав категория земель | возраст | Категория защитности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Ратьково | Южное, ур. Зареченское | 2 | 10 | 1,6 | 10С | 33 | Эксплуатационные леса. |
|  |  | 3 | 10 | 1,7 | 10С | 65 |  |
|  |  |  | 11 | 0,2 | 10С | 65 |  |
|  |  |  | 14 | 1,3 | 10С | 50 |  |
|  |  |  | 16 | 1,2 | 10С | 60 |  |
|  |  |  | 17 | 2,5 | 6Б4Олч | 50 |  |
|  | Южное, ур. Зареченское | 4 | 7 | 1,2 | 7С3Б | 35 |  |
|  |  |  | 8 | 1,7 | 10С | 35 |  |
|  |  |  | 9 | 2,0 | 10С | 65 |  |
|  |  |  | 10 | 1,0 | 10С | 45 |  |
|  |  |  | 11 | 0,3 | 7С3Б | 40 |  |
| д.Заречье | Южное, ур. Зареченское | 8 | 1 | 0,7 | 10С+Б | 50 | Эксплуатационные леса. ОЗУ: берегозащитные участки леса |
|  |  |  | 2 | 1,2 | 10С | 90 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 3 | 1,2 | 9С1Б | 35 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 4 | 4,0 | 9Б1С | 40 |  |
|  |  |  | 5 | 1,4 | 6С4Б | 30 |  |
|  |  | 10 | 1 | 2,5 | 10С+Б | 60 |  |
| д.Красный огорок | Южное, ур. Зареченское | 7 | 5 | 0,4 | 10С+Б+Е | 60 | Эксплуатационные леса. |
| д. Сопово | Санинское | 28 | 22 | 0,8 | 10С+Б | 55 | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 43 | 0,4 | 10С | 30 |  |
|  |  |  | 44 | 0,2 | прогалина |  | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов |
|  |  | 32 | 11 | 2,7 | 10С+Б | 55 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 12 | 0,4 | 10С | 35 |  |
|  |  |  | 13 | 2,1 | 10С | 35 |  |
|  |  |  | 20 | 0,3 | усадьба |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  | 33 | 1 | 0,4 | 10С | 55 | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 27 | 0,1 | 10С+Б | 65 |  |
|  |  |  | 21 | 0,2 | 10С | 55 |  |
| д. Красный угол | Санинское | 22 | 37 | 0,2 | 10С л/к | 44 |  |
|  |  |  | 29 | 0,7 | 10С+Б | 40 |  |
|  |  |  | 26 | 0,2 | 7Б3С | 50 |  |
|  |  |  | 25 | 0,3 | пруд |  | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов |
|  |  |  | 28 | 0,1 | 9С1Б | 65 | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  | 28 | 2 | 0,1 | 10С+Б | 30 | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов |
|  |  |  | 4 | 0,1 | 10С | 51 |  |
|  |  | 32 | 3 | 0,2 | 6С4Б | 65 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 4 | 0,1 | 6С4Б | 45 |  |
|  |  |  | 5 | 0,5 | 8С2Б | 65 |  |
| уч.Мележи, | Филипповское | 77 | 27 | 0,1 | поляна |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 38 | 0,4 | коллективные сады самозахват |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 39 | 0,2 | поляна |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 92 | 0,1 | коллективные сады |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 97 | 0,1 | 10С+Е | 85 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 96 | 4,0 | коллективные сады |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 99 | 1,4 | 8С2Б+Ос+С+Е л/к | 19 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 106 | 3,0 | 8С2Е+Б | 95 |  |
|  |  |  | 108 | 1,9 | 10С+Е+Б | 30 |  |
|  |  |  | 104 | 0,4 | прогалина |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 105 | 0,6 | 5С1Е2Б2Ос+Олс | 45 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  | 86 | 3 | 0,5 | 10С+Е+Б | 70 |  |
| д.Лисицино |  | 86 | 7 | 0,4 | коллективные сады |  | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 8 | 1,1 | 6С3Ос1Б+Е+ОЛс | 50 | Эксплуатационные леса. ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 9 | 1,4 | коллективные сады |  | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 10 | 0,8 | 7С1Е1Б1Ос | 45 | Эксплуатационные леса. ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 2 | 0,1 | 10Е+С | 55 | Эксплуатационные леса. ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
| д. Мележа | Северное, ур.Кирова | 15 | 2 | 0,6 | 9С1Б | 60 | Эксплуатационные леса. |
|  | Филипповское | 63 | 16 | 1,4 | усадьба |  |  |
|  | Северное, ур.Травник | 1 | 5 | 1,5 | 10С | 45 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 7 | 4,0 | 10С | 55 |  |
|  |  |  | 8 | 0,5 | 10Е несом. л/к | 6 |  |
|  |  |  | 9 | 0,7 | 10С | 30 |  |
|  |  |  | 11 | 1,0 | 7С3Б | 55 |  |
| д. Рожково | Северное, ур. Травник | 1 | 10 | 2,5 | 8Олч2Б | 30 |  |
| д.Дворищи | Северное, ур. Кирова | 10 | 26 | 1,8 | 10С | 40 | эксплуатационные леса |
| д. Аленино | Северное, ур. Кирова | 6 | 3 | 2,5 | 6Олч4Б | 50 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
| д. Дубки | Северное, ур. Кирова | 11 | 9 | 0,8 | 8С2Б | 60 |  |
|  |  |  | 12 | 2,2 | 10С | 70 |  |
| х. Буяны | Северное, ур.Кирова | 15 | 5 | 1,2 | 10С+Б | 70 | Эксплуатационные леса. ОЗУ: берегозащитные участки леса |
| с. Филипповское | Северное, ур.Кирова | 10 | 1 | 3,2 | 10С л/к | 50 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
|  |  |  | 2 | 1,5 | 10С л/к | 50 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. ОЗУ: Опушки леса, примыкающие к дорогам. |
|  |  |  | 3 | 1,4 | 10С л/к | 50 |  |
|  |  |  | 4 | 1,5 | 10С л/к | 50 |  |
|  |  |  | 5 | 1,6 | 10С л/к | 50 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 6 | 3,5 | 10С л/к | 34 |  |
|  |  |  | 7 | 0,9 | 10С | 55 |  |
|  |  |  | 8 | 0,3 | 8Олч2Б | 40 |  |
|  |  |  | 9 | 1,4 | 8Олч2Б+Ивд | 45 |  |
|  |  |  | 10 | 2,6 | 9Олч1Б | 50 |  |
|  |  |  | 11 | 12 | л/к 10С | 35 |  |
|  |  |  | 13 | 1,0 | 10С | 50 | Эксплуатационные леса. ОЗУ: Опушки леса примыкающие к дорогам |
|  |  |  | 14 | 1,1 | 10С+Б | 50 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 15 | 0,9 | 10С | 50 |  |
|  |  |  | 12 | 2,1 | 9Олч1Б | 40 |  |
|  |  |  | 17 | 3,3 | 9Олч1Б | 50 |  |
| д.Песьяне | Южное, ур.Новый путь | 3 | 16 | 3,3 | 9Б1С+Ос+Дн | 50 |  |
|  |  | 5 | 5 | 0,8 | 10Б+С | 70 |  |
|  |  |  | 6 | 0,5 | 10С л/к | 35 |  |
|  |  |  | 8 | 0,2 | 5С5Б | 45 |  |
|  |  |  | 9 | 0,3 | 9С1Б+Е | 70 |  |
| д. Головино | Южное, ур.Новый путь | 10 | 10 | 0,6 | 7Б3Олч | 45 |  |
|  |  |  | 22 | 1,0 | 10С | 70 |  |
|  |  |  | 23 | 0,2 | 10С+Б | 38 |  |
| д.Бынино | Южное, ур.Новый путь | 14 | 2 | 0,2 | 7С3Б | 55 |  |
|  |  |  | 5 | 0,4 | 10С+Б | 40 |  |
|  |  |  | 7 | 0,8 | 8С2Б | 60 |  |
|  |  | 15 | 11 | 1,5 | 10С+Б л/к | 37 |  |
|  |  |  | 21 | 0,6 | 10С | 50 |  |
| д.Карповщина | Южное, ур.Новый путь | 6 | 20 | 0,1 | 10Б+С | 40 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 22 | 0,1 | 7С3Б | 55 |  |
| д. Крутец | Северное, ур.Кирова | 2 | 6 | 1,1 | 6Олч+Е | 50 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 12 | 0,3 | 9С1Б | 50 | Эксплуатационные леса. |
|  |  |  | 15 | 0,8 | 10С+Б | 55 | Эксплуатационные леса. |
| д.Бережки | Северное, ур.Кирова | 8 | 6 | 6,5 | 4Олч4Б1Ос1Е+С+Ивд | 50 | Эксплуатационные леса. |
|  |  | 8 | 10 | 0,2 | 7Б3Ос+Е | 65 | Эксплуатационные леса. |
|  |  | 8 | 2 | 0,4 | 7С3Б | 55 | Эксплуатационные леса. |
| д.Соповские землянки | Южное, ур.Зареченское | 14 | 4 | 0,3 | 10С+Б л/к | 31 | Эксплуатационные леса. |

Проектируется включить в границы населенных пунктов следующие лесные участки земель лесного фонда Киржачского лесничества

| Населенный пункт | Лесничество | Квар тал | Вы дел | Пример ная пло щадь | Состав категория земель | Воз раст | Категория защитности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Красный угол | Санинское | 27 | 39 | 0.9 | коллективные сады |  | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
| п.Красный угол (Дачный хуторок) | Филиповское | 111 | 33 | 5.3 | поселок |  | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов |
|  |  |  | 43 | 1.0 | поселок |  | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 40 | 0.05 | л/к 10С+Б | 40 |  |
|  |  |  | 26 | 0.04 | 10С+Б л/к | 65 |  |
| уч.Мележи | Филиповское | 77 | 94 | 5.1 | 5Б3Ос2Ол | 30 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 95 | 5.6 | 3Б3Ос2Ол2С | 35 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны |
|  |  |  | 107 | 1.7 | 10С+Е+Б | 60 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 102 | 0.2 | 6С2Е2Ос+Б | 60 | Защитные леса. Леса, выполняющие функции охраны и защиты леса. Зеленые зоны ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных |
|  |  |  | 103 | 1.3 | 5Е2С2Ос1Б+Олс | 60 |  |
| п.Лисицино | Филиповское | 86 | 11 | 0,25 | 7С1Е1Б1Ос | 45 | Эксплуатационные леса. ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 12 | 0,1 | л/к 6С2Е1Б1Ос |  |  |
|  |  |  | 1 | 0,1 | коллективные сады |  |  |
| д.Дворищи | Северное. ур.Кирова | 10 | 24 | 0.2 | 10С | 40 | Эксплуатационные леса |
| х.Буяны | Северное. ур.Кирова | 15 | 6 | 1.6 | 9С1Б+Е | 70 | Эксплуатационные леса |
| с.Филипповское | Северное. ур.Кирова | 10 | 23 | 0.7 | 10С л/к | 40 | Эксплуатационные леса |
| с.Лесное | Санинское | 47 | 33 | 2,8 | 7С2Е1Б+Ос | 85 | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов ОЗУ: участки леса вокруг лагерей, оздоровительных участков, населенных пунктов, садовых товариществ |
|  |  |  | 34 | 0,3 | 5С3Е2Б | 95 |  |
|  |  |  | 46 | 0,3 | 10С л/к | 67 |  |
|  |  |  | 29 | 0,5 | 10С+Б | 55 |  |
|  |  |  | 27 | 0,2 | 9С1Ос+Б | 55 |  |
|  |  |  | 30 | 0,3 | 5Ос2Б3С | 45 |  |
|  |  |  | 31 | 0,6 | 9С1Б | 85 |  |
|  |  |  | 22 | 0,5 | 8С2Б+Е+Ос | 75 |  |
|  |  |  | 24 | 0,2 | дорога |  | Защитные леса. Ценные леса. Запретные полосы лесов расположенные вдоль водных объектов |

4.5.  Планировочная организация территории.

Современную планировочную структуру муниципального образования сельское поселение Филипповское формируют следующие структурные элементы:

-    транспортные планировочные оси - автомобильные дороги участок А-108 (Бетонки) Ярославское шоссе – Волга (от а/д Дубки – Киржач до а/д Бетонка – Черново) Бетонка -Черново, являющиеся главной транспортной осью района и автодорога Ярославское шоссе – Волга, второстепенная – транспортная ось района и автодороги: Бережки – Аленино – Филипповское, Бетонка – Песьяне, Песьяне – Кашино – Карповщина, Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новое Сергеево, Бетонка – Бынино, выполняющие внутрипоселенческие функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной и южной частях поселения.

Удаленность населенных пунктов от центра поселения с. Филипповское составляет от 0,5 до 23 км. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 7 км.

Населенные пункты поселения имеют значительные различия как по численности проживающего  в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально – культурного потенциала.

В центральной части Киржачского района на пересечении главных транспортных планировочных осей расположен главный планировочный центр сельского поселения – село Филипповское.

Главные и второстепенные планировочные оси выполняют роль внешних связей района и обеспечивают внутрирайонные связи центров местных систем расселения.

Функции второстепенного планировочного центра в настоящее время выполняет деревня Аленино.

Природно-ландшафтную структуру территории формируют реки Шерна, Мележа и их притоки. Эти водотоки, несмотря на то, что являются малыми реками, оказали большое значение при формировании системы расселения и отдыха населения. Вдоль рек расположены большинство сельских населенных пунктов, размещаются учреждения отдыха и многочисленные садовые товарищества.

Анализ сложившейся планировочной структуры поселения позволяет сделать следующие выводы:

-    планировочная структура имеет высокую степень развития, что обусловлено наличием транспортных магистралей и близостью Москвы

-     главный планировочный центр размещается в центре Филипповского сельского поселения и через его территорию проходят главные транспортные планировочные оси. Это обуславливает развитие его как административного, производственного, культурно- бытового центра поселения.

-    развитая сеть второстепенных планировочных центров позволяет рационально сформировать

систему территориально-административного управления, культурно- бытового и транспортного обслуживания.

Предлагаемая настоящим проектом планировочная структура Филипповского сельского поселения позволит уменьшить недостатки существующей и в тоже время развить положительные ее особенности.

Учитывая транспортно - географическое положение территории, расположенной вблизи городов Московской области, планировочная структура имеет высокий потенциал своего развития. Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Филипповское предусматривает выделение зон различного функционального назначения, определяя приоритетный вид хозяйственного использования территории.

В настоящее время на территории  муниципального образования сельского поселения Филипповского можно выделить следующие функциональные зоны:

-    зона сельского строительства, включающая территории сельских населенных пунктов,

-    сельскохозяйственные территории, включающие земли сельхозпредприятий, подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, садоводческих некоммерческих товариществ и т.д.,

-    зона преимущественного рекреационного использования - лесопарковая и лесохозяйственные зеленые зоны, зоны отдыха

-   лесные территории,

-   транспортные, промышленные и коммунально - складские территории,

-   водные территории

Положительным фактором функционального зонирования территории является разнообразие функциональных зон, что обусловлено природными условиями.

Оценка территории Филипповского муниципального образования его границ проводилась с учетом границ существовавших сельских округов, исторически сложившихся земель населенных пунктов, прилегающих к ним земель общего пользования, территорий традиционного природопользования населения, рекреационных земель, земель для развития поселений, местных традиций и сложившейся социальной инфраструктурой.

Границы поселения оценивались с учетом пешеходной доступности от населенного пункта, входящего в поселение до административного центра этого поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов этого поселения (продолжительность рабочего дня 8 часов, нормативная скорость пешехода 4 км в час., допустимая сверхнормативная скорость пешехода 5-6 км в час.)

- Территориальная организация расселения.

Современную систему расселения на территории поселения составляют 19 деревень, 2 села, 1 хутор и 1 участок.

В структурно- планировочном отношении развитие системы расселения в поселении характеризуется измельчанием населенных пунктов при укрупнении незначительного их числа.

Наибольшее сокращение численности сельского населения за последние 25 лет (Таблица 9)произошло в бывшем Филипповском сельском округе, входящем в Филипповское муниципальное образование, причем сокращение численности наблюдается на протяжении анализируемых лет во всех населенных пунктах.

Средний размер сельского населенного пункта составляет 102 человека.

Сеть населенных пунктов района имеет особенность – населенные пункты различного профиля образуют сельские агломерации.

Анализируя сложившуюся систему расселения поселения можно отметить положительные ее особенности:

- развитая поселенческая сеть со сложившейся иерархической структурой населенных пунктов.

- развитая сеть автомобильных дорог,

- получившая развитие тенденция дачного строительства в сельских населенных пунктах, что создает условия их сохранения как элементов системы расселения

и отрицательные:

- подорванная демографическая база сельских населенных пунктов с численностью до 100 человек, где проживает преимущественно население старших возрастов и как следствие невозможность их самовосстановления и развития

-  отсутствие мест приложения труда в рядовых селах

Исторически сложившееся расселение в сельской местности, его территориальная структура уже не соответствует  изменившейся здесь социально- экономической ситуации.

Значительная часть сельского населения, а именно 87 %, живет в населенных пунктах  100 человек, здесь же находятся и основные объекты культурно- бытового обслуживания.

Наибольшее же количество населенных пунктов (с постоянным населением), а именно 73 из 111, относятся к населенным пунктам с численностью менее 100 человек, где проживает 13 % сельского селения района, что затрудняет организацию современного культурно- бытового обслуживания.

Поэтому одним из важнейших направлений в территориальном планировании является создание планировочной структуры и функциональной организации территории, обеспечивающих оптимальные условия для комплексного развития территориального управления, производительных сил, транспортных сетей, сохранения и улучшения природной среды, а также последовательное повышение благоустройства жилищ, развитие сферы обслуживания, инженерное обустройство территории.

6.  Транспорт и дорожная сеть.

Филипповское муниципальное образование обслуживается автомобильным видом транспорта, посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно- экономические связи.

Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте осуществляются АО "Киржачавто", имеющем 34 машины, из них 29 автобусов, а также с привлечением более 15 коммерческих машин.

Общее количество пассажирских перевозок за 2005 г., выполненных АО "Киржачавто" составляет: по пригородным маршрутам - 432,4 тыс. пасс, по городским маршрутам- 746,3 тыс. пасс, по междугородним маршрутам- 288,1тыс. пасс.

Коммерческими машинами - 436,2 тыс. пассажиров.

Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил

62,8 млн. пассажиро-километров или 95% к уровню 2004г. Автобусным транспортом в 2005г. во всех видах сообщения выполнено 52,9 тысяч рейсов (97,5% от предусмотренных расписанием) с регулярностью движения автобусов - 97,3%.

В таблице 9 приводится перечень пригородных маршрутов.

Таблица 9

| № | Наименование маршрута | Время отправления из г. Киржач | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | . 4 |
| 1 | Киржач- Чернове (Аленино, Бережки) | 6.30, 13.45 _ | суббота, воскресенье, среда |
| 2 | Киржач-Черноголовка (Чернове, Бережки) | 6.30, 13.45, 18.00 | суббота, воскресенье, пятница |
| 3 | Киржач- Ратьково (Чернове, Бережки) | 6.30, 13.45 | среда |
| 4 | Киржач- Головине (Песьяне) | 6.40, 12.30 | понедельник, среда, пятница |

Сложившаяся транспортная сеть района благоприятна с точки зрения организации внутрирайонных сообщений и удобства выходов местных систем на уровень межрайонных.

В организации пассажирского транспорта имеются некоторые недостатки: большие интервалы движения на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций перевезено в 2005году 198,6 тыс. тонн грузов (118,9% к 2004г.), объем грузооборота автомобильного транспорта составил 11500,7 тыс. тонно-километров (в 1,9 раза больше к 2004г.).

Объем коммерческого грузооборота, выполненный автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности составил 9698 тыс. тонно-километров (в 2,3 раза больше к 2004г.), на коммерческой основе ими перевезено 86,7 тыс. тонн грузов (122,3% к 2004г.).

Общая протяженность автодорог с твердым покрытием в районе составляет 283,75 км, из них с усовершенствованным покрытием 204 км.

Техническая характеристика автодорог муниципального образования приведена в таблице 10.

Плотность автодорог с твердым покрытием составляет 25,9 км на 100 кв. км территории, то есть за двадцать прошедших лет увеличилась в 1,3 раза.

По своей качественной структуре сложившаяся транспортная сеть отстает от нормативов.

Таблица 10

| Кате. гория | Наименование автодорог | Протяженность в пределах района (км) | в том числе по типам покрытия (км) | Полоса отвода (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | щебеночное | грунтовое |  |
|  | Федерального значения |  |  |  |  |  |
|  | Ярославское шоссе- Волга | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 3 | Дубки- Киржач | 13,7 | 13,7 |  |  | 26-42 |
| 3 | Бетонка- Черново | 7,3 | 7,3 |  |  | 24 |
| 4а | Бережки- Аленино- Филипповское | 5,8 | 5,8 |  |  | 22 |
| 4а | "Бетонка- Черново"- Филипповское | 1,9 | 1,9 |  |  | 20 |
| 46 | "Бетонка- Черново"- Песьяне | 2,8 | 2,8 |  |  | 22 |
| 46 | Подъезд к д. Захарово | 1,9 | 1,9 |  |  | 18 |
| 46 | Знаменское- Хмелево- Халино-Власьево- Ефремово | 26,6 | 9,6 | 17,0 |  | 18-23 |
| 46 | Подъезд к мемориалу гибели Ю.А.Гагарина | 2,7 | 2,7 |  |  | 20 |
| 46 | Бетонка- Красный Огорок- Ратьково – Заречье - Н.Сергеево | 15,0 | 7,5 | 7,5 |  | 20 |
| 4в | Песьяне- Кашино- Карповщина | 6,3 |  | 6,3 |  | 18 |
| 4в | "Бетонка- Черново"- - Бынино | 3,2 | 3,2 |  |  | 20 |
| 4в | Сергеевка- Бережки | 1,1 | 1,1 |  |  | 18 |
| 4в | "Бетонка- Черново"- Дворищи | 1,2 | 1,2 |  |  | 18 |
| 4в | "Бетонка- Черново"- - Головино | 0,5 |  | 0,5 |  | 18 |
| 4в | Дубки - Шувалово | 0,7 |  | 0,7 |  | 18 |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения МО СП Филипповское

Таблица 10а

| № п/п | Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильных дорог | Местоположение автомобильной дороги | Категория автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17230826 ОП МП - 01 | ул.Восточная | д.Аленино от а/д А-108 до д.№8 | V | 0.3 |
| 2 | 17230826 ОП МП - 02 | ул.Дружбы | д.Аленино от а/д А-108 ул.Центральная д.59 влево до ул.Колесникова д.№1 | V | 0.450 |
| 3. | 17230826 ОП МП - 03 | ул.Луговая | д.Аленино от а/д А-108 ул.Центральная д.42 вправо - от д.№1 до д.№13 | V | 0.4 |
| 4. | 17230826 ОП МП - 04 | ул.Мирная | д.Аленино от а/д А-108 ул.Центральная д.59 влево до ул.Колесникова | V | 0.350 |
| 5. | 17230826 ОП МП - 05 | ул.Молодежная | д.Аленино от а/д А-108 ул.Центральная д.59 влево до ул.Молодежная | V | 0.350 |
| 6. | 17230826 ОП МП - 06 | ул.Никулкинская | д.Аленино от д.1 до д.90(пересекает ул.Ценральная) | V | 1.1 |
| 7. | 17230826 ОП МП - 07 | ул.Новая | д.Аленино от ул.Центральная д.26 вправо до а/д А-108 | V | 0.3 |
| 8. | 17230826 ОП МП - 08 | ул.Прибрежная | д.Аленино ул.Центральная д.58 вправо от ул.Никулкинская д.1 – д.10 | V | 0.4 |
| 9. | 17230826 ОП МП - 09 | ул.Сиреневая | д.Аленино от а/д А-108 от д.23 до ул.Новая д.7 (примыкание) | V | 0.25 |
| 10. | 17230826 ОП МП - 10 | ул.Текстильщиков | д.Аленино от д.1 до д.53(пересекает ул.Ценральная) | V | 1.0 |
| 11. | 17230826 ОП МП - 11 | ул.Тополиная | д.Аленино от д.1 до д.58(пересекает ул.Ценральная) | V | 1.0 |
| 12. | 17230826 ОП МП - 12 | ул.Фабричная | д.Аленино от ул.Ценральная (примыкание) до д.28 | V | 0.3 |
|  |  | д.Аленино Всего: |  |  | 6.2 |
| 13. | 17230826 ОП МП - 13 | ул.Вяземская | д.Бережки от д.№1 до д.№38 (примыкание)с ул.Соловьиная | V | 1,2 |
| 14. | 17230826 ОП МП - 14 | ул.Зеленая (1) | д.Бережки по ул.Овражной д.№1в право до д.№1до д.№11 | V | 0, 3 |
| 15. | 17230826 ОП МП - 15 | ул.Соловьиная | д.Бережки от д.№1 до д.№21 | V |  |
| 16. | 17230826 ОП МП - 16 | ул.Овражной | д.Бережки по ул.Вяземской д.№2 влево до д.№1до д.№11 | V |  |
|  |  | д.Бережки всего: |  |  | 2,5 |
| 17. | 17230826 ОП МП - 17 | ул.Захаровка | д.Бынино от д.№1 до.№29 | V | 0,3 |
| 18. | 17230826 ОП МП - 18 | ул.Захаровка-1 | д.Бынино от д.№15 ул.Захаровка вправо до д.№ 9 | V | 0,2 |
| 19. | 17230826 ОП МП - 19 | ул.Куриная Свободка | д.Бынино по ул.Самодуровка д.№1 влево от д.№1 до д.№ 22 | V | 0,5 |
| 20. | 17230826 ОП МП - 20 | ул.Лесная (1) | д.Бынино от д.№15 ул.Захаровка д.1в вправо от д.№ 1 до д.13 | V | 0,2 |
| 21. | 17230826 ОП МП - 21 | ул.Новая (2) | д.Бынино по ул.Самодуровка д.№29 влево от д.№2 до д.№ 20 | V | 0,5 |
| 22. | 17230826 ОП МП - 22 | ул.Проселочная | д.Бынино по ул.Самодуровка д.№31 влево от д.№1 до д.№ 8 | V | 0,1 |
| 23. | 17230826 ОП МП - 23 | ул.Свободка | д.Бынино по ул.Самодуровка д.№3 влево от д.№1 до д.№ 29 | V | 0,4 |
| 24. | 17 230 826 ОП МП-24 | ул. Семеновка | д. Бынино отд. № 1 до д. № 59 | V | 0,8 |
| 25. | 17 230 826 ОП МП-25 | ул. Семеновка-2 | д. Бынино от д. 1 до д. № 11 (примыкание) ул. Семеновка | V | 0,2 |
| 26 | 17 230 826 ОП МП-26 | ул. Самодуровка | д. Бынино отд. №1 до д. 54 (примыкание) д. 2 ул. Захаровка и ул. Самодуровка | V | 0,5 |
| 27 | 17 230 826 ОП МП-27 | ул. Тихая (1) | д. Бынино по ул. Семеновка д, 12 вправо - отд. № 1 до д. № 11 | V | 0,2 |
| 28 | 17 230 826 ОП МП-28 | ул. Цветная | д. Бынино по ул. Семеновка д.45 вправо- от д. 1 до д. 20 | V | 0,1 |
| 29 | 17 230 826 ОП МП-29 | ул. Ясная | д. Бынино от д. № 1 до д. № 3 | V | 0,1 |
|  |  | д. Бынино всего: |  |  | 4,0 |
| 30 | 17 230 826 ОП МП-30 | дорога по х. Буяни | х. Буяни от автомобильной дороги Бетонка-Черново-Дворищи от д. № 1 до д. № 13 | V | 1,0 |
|  |  | х. Буяни всего: |  |  | 1,0 |
| 31 | 17 230 826 ОП МП-31 | ул. Волгин переулок | д. Головино по ул. Центральная д.77 вправо -отд. №1 до д. № 15 | V | 0,1 |
| 32 | 17 230 826 ОП МП-32 | ул. Новая деревня | д. Головино по ул. Центральная д. 50 влево -от д. № 1 до д.29а | V | 0,5 |
| 33 | 17 230 826 ОП МП-33 | ул. Трифонов переулок | д. Головино по ул. Новая деревня д.21 влево - от д.1 до д.8 | V | 0,1 |
| 34 | 17 230 826 ОП МП-34 | ул. Центральная (1) | д. Головино отд. №1 до д. № 113 | V | 0,5 |
|  |  | д. Головино всего: |  |  | 2,2 |
| 35 | 17 230 826 ОП МП-35 | ул. 1-ый Лесной переулок | д. Дворищи отд. № 1 до д. № 8 | V | 0,5 |
| 36 | 17 230 826 ОП МП-36 | ул.2-ой Лесной переулок | д. Дворищи от д.№ 1 до д.№ 4 | V | 0,35 |
| 37 | 17 230 826 ОП МП-37 | ул. Майская | д. Дворищи от д. № 1 до д. № 6 | V | 0,3 |
| 38 | 17 230 826 ОП МП-38 | ул. Новая Слобода | д. Дворищи по ул. Центральная д. 43 вправо- от д. №1 до д. №25 | V | 1,0 |
| 39 | 17 230 826 ОП МП-39 | ул. Прибрежная (2) | д. Дворищи отд. №1 до д. №21 | V | 0,5 |
| 40 | 17 230 826 ОП МП-40 | ул. Центральная (2) | д. Дворищи отд. №1 до д. №114 | V | 2,0 |
| 41 | 17 230 826 ОП МП-41 | ул. Юбилейная | д. Дворищи отд. №105 ул. Советская с. Филипповское до ул. Центральная д. Дворищи | V | 0,4 |
| 42 | 17 230 826 ОП МП-42 | ул. Южная | д. Дворищи от д. № 1 до д.№5 | V | 0,2 |
|  |  | д. Дворищи всего: |  |  | 5,25 |
| 43 | 17 230 826 ОП МП-43 | ул. Березовая | д. Дубки по а\д Шувалово вправо от д. № 1 до д. № 21 | V | 0,9 |
| 44 | 17 230 826 ОП МП-44 | ул. Весенняя | д. Дубки отд. № 1 до д. № 21 | V | 0,9 |
| 45 | 17 230 826 ОП МП-45 | ул. Мирная (2) | д. Дубки отд. № 1 до д № 21 | V | 0,5 |
| 46 | 17 230 826 ОП МП-46 | ул. Полевая (1) | д. Дубки параллельно ул. Центральной от д. № 1 до д. № 19 | V | 0,7 |
| 47 | 17 230 826 ОП МП-47 | ул. Радужная | д. Дубки по а\д Шувалово в лево от д. № 1 до д. №35 | V | 0,8 |
| 48 | 17 230 826 ОП МП-48 | ул. Строителей (1) | д. Дубки по а\д Шувалово влево от д. № 1 до д. № 19 | V | 0,5 |
|  |  | д. Дубки всего: |  |  | 4,3 |
| 49 | 17 230 826 ОП МП-49 | ул. Дачная (1) | с. Заречье от д. № 1 до д. № 24 | V | 0,5 |
| 50 | 17 230 826 ОП МП-50 | ул. Зеленая (2) | с. Заречье по ул. Молодежная д. 26 влево - от д. № 1 до д. № 61 | V | 1,0 |
| 51 | 17 230 826 ОП МП-51 | ул. Калиновая | с. Заречье по ул.Молодежная д. 20 влево-от д. №1 до д. №12 | V | 0,2 |
| 52 | 17 230 826 ОПМП-52 | ул. Лесная (2) | с. Заречье по ул. Молодежная д. № 51 в право - от д. № 1 до д. № 25 | V | 1,0 |
| 53 | 17 230 826 ОП МП-53 | ул. Луговая (2) | с. Заречье от д. № 34 ул. Светлая - до д. № 27а | V | 0,9 |
| 54 | 17 230 826 ОП МП-54 | ул. Прибрежная (3) | с. Заречье по ул. Центральная д.6 влево до ул. Зеленая | V | 0,15 |
| 55 | 17 230 826 ОП МП-55 | ул. Полевая (2) | с. Заречье по ул. Молодежная д. 22 влево до д. № 35 ул. Светлая | V | 0,4 |
| 56 | 17 230 826 ОП МП-56 | ул. Раздольная (1) | с. Заречье ул. Центральная д.64 влево по ул. Молодежная д. 9 вправо- отд.1 до д. 51 | V | 1,0 |
| 57 | 17 230 826 ОП МП-57 | ул. Светлая | с. Заречье ул. Центральная д. 36 влево от д. 1 до д. 67 | V | 1,0 |
| 58 | 17 230 826 ОП МП-58 | ул. Сосновая (1) | с. Заречье ул.Центральная д.36 по ул. Светлая д. 33 вправо - от д. 1 до д. 10 | V | 0,2 |
| 59 | 17 230 826 ОП МП-59 | ул. Трудовая | с. Заречье по ул. Центральная д. 64 влево по ул. Молодежная д. 2 влево отд.1 до д. 11 | V | 0,5 |
| 60 | 17 230 826 ОП МП-60 | ул. Центральная (3) | с. Заречье, отд. 79 до д. 163 | V | 1,5 |
|  |  | с. Заречье всего: |  |  | 8,35 |
| 61 | 17 230 826 ОП МП-61 | дорога по д. Захарово | д.Захарово а\д на Захарово от д. № 1 до №52 | V | 2,0 |
|  |  | д. Захарове всего: |  |  | 2,0 |
| 62 | 17 230 826 ОП МП-62 | ул. Новокрутецкая | д. Крутец с а/д А-108 влево от д. № 1 до д. № 28 | V | 0,8 |
| 63 | 17 230 826 ОП МП-63 | ул. Старокрутецкая | д. Крутец с а/д А -108 влево от д.№ 1 до д. № 44 | V | 0,8 |
| 64 | 17 230 826 ОП МП-64 | ул. Сельская | д. Крутец по ул. Старокрутецкая д, 12 вправо от д.№1 до д.№11 | V | 0,35 |
|  |  | д.Крутец всего: |  |  | 1,95 |
| 65 | 17 230 826 ОП МП-65 | ул. Лягушки | д. Кашино отд. №1 до д. №25 | V | 0,5 |
| 66 | 17 230 826 ОП МП-66 | ул. Никормиловка | д. Кашино ул. Новая деревня д. 31 вправо –от д.1 до д.19 | V | 0,25 |
| 67 | 17 230 826 ОП МП-67 | ул. Новая деревня | д. Кашино отд. № 1 до д. № 39 (примыкание) ул. Лягушки | V | 1,0 |
| 68 | 17 230 826 ОП МП-68 | ул. Полевая (3) | д. Кашино от д. №7 ул. Никормиловка -до д. № 10 | V | 0,3 |
| 69 | 17 230 826ОПМП-69 | ул. Старая деревня | д. Кашино отд. №1 до д. № 24 | V | 0,2 |
| 70 | 17 230 826ОПМП-70 | ул. Тихая (2) | д. Кашино от д. № 1 до д. № 23 | V | 0,2 |
| 71 | 17 230 826ОПМП-71 | ул. Чистая | д. Кашино отд. №1 до д. № 5 | V | 0,1 |
| 72 | 17 230 826ОПМП-72 | ул. Шаболовка | д. Кашино от д. 1 до д. № 15 | V | 0,2 |
|  |  | д. Кашино всего: |  |  | 2,75 |
| 73 | 17 230 826ОПМП-73 | ул. Центральная (4) | д. Карповщина отд. №1 до д. №26 | V | 1,5 |
|  |  | д. Карповщина всего: |  |  | 1,5 |
| 74 | 17 230 826ОПМП-74 | ул. Дачный хуторок | д. Красный угол отд. № 1 до д. № 33 | V | 0,7 |
| 75 | 17 230 826ОПМП-75 | ул. Красноугольска я | Д. Красный угол от д. № 1 до д. № 73 | V | 2,0 |
|  |  | д. Красный Угол всего: |  |  | 2,7 |
| 76 | 17 230 826ОПМП-76 | ул. Дачная (2) | д. Красный огорок от д.22а ул. Раздольная - ул. Дачная от д.2 до д. №43 | V | 2,3 |
| 77 | 17 230 826ОПМП-77 | ул. Дачный проезд | д. Красный огорок по ул. Раздольная д. 11 вправо - от д.№ 1 до д. № 5 | V | 0,5 |
| 78 | 17 230 826ОПМП-78 | ул. Полевая (4) | д. Красный огорок от д. № 1 до д. 25 | V | 1,0 |
| 79 | 17 230 826ОПМП-79 | ул. Раздольная (1) | д. Красный огорок от д.№ 1 до д. № 22а | V | 0,5 |
| 80 | 17 230 826ОПМП-80 | ул. Центральная (5) | д. Красный огорок от д. № 27 до д. № 51 | V | 0,3 |
|  |  | д. Красный Огорок всего: |  |  | 4,6 |
| 81 | 17 230 826ОПМП-81 | ул. Земляничная | п. Лисицыно от д. 1 до д. 49 и до д. 32 | V | 0,8 |
| 82 | 17 230 826ОПМП-82 | ул. Рябиновая | п. Лисицыно от д. 1 до д. 20 | V | 0,5 |
|  |  | п. Лисицыне всего: |  |  | 1,3 |
| 83 | 17 230 826ОПМП-83 | ул. Дачная (3) | д. Мележа ул. Ново александровская д. 14 влево-от д. 1 дод.7 | V | 0,15 |
| 84 | 17 230 826ОПМП-84 | ул. Раздольная (2) | д. Мележа ул. Новоалександровская д. 63 в право - отд. 1 до д. 36 | V | 0,9 |
| 85 | 17 230 826ОПМП-85 | ул. Речная | д. Мележа ул.Раздольная д. 36 в право - от д. 1 до д. 15 | V | 0,6 |
| 86 | 17 230 826ОПМП-86 | ул. Сосновая (2) | д. Мележа, ул. Новоалександровская д. 14 влево отд. 1 до д. 6 | V | 0,15 |
|  |  | д. Мележа всего: |  |  | 1,8 |
| 87 | 17 230 826ОПМП-87 | дорога по уч. Мележи | участок Мележи отд. №1 до д. №93 | V | 1,5 |
|  |  | уч. Мележи всего: |  |  | 1,5 |
| 88 | 17 230 826ОПМП-88 | ул. Малая | д. Рожково от ул. Тихая д. № 2 до д. № 11 | V | 0,5 |
| 89 | 17 230 826ОПМП-89 | ул. Тихая (2) | д. Рожково от д. № 1 до д. 34 | V | 0,7 |
|  |  | д. Рожково всего: |  |  | 1,2 |
| 90 | 17 230 826ОПМП-90 | ул. Дачная (4) | д. Ратьково по ул. Лесная д. 67 влево по ул. Луговая от д. 42 до д. 1 | V | 0,8 |
| 91 | 17 230 826ОПМП-91 | ул. Клубная | д. Ратьково от д. 1 до д. 30 | V | 1,0 |
| 92 | 17 230 826ОПМП-92 | ул. Луговая (3) | д. Ратьково ул. Лесная д. 67 влево от д. 67а до д. № 1 (примыкание) ул. Дачная | V | 0,5 |
|  | - |  |  |  |  |
| 93 | 17 230 826ОПМП-93 | ул. 1-ая Полевая | д. Ратьково от д. 1 до д. 7 | V | 1,2 |
| 94 | 17 230 826ОПМП-94 | ул.2-ая Полевая | д. Ратьково от д. 1 до д. 24 | V | 1,2 |
| 95 | 17 230 826ОПМП-95 | ул. Солнечная (1) | д. Ратьково от д. №2 ул. Клубная до д. 9 | V | 0,5 |
| 96 | 17 230 826ОПМП-96 | ул. Цветочная | д. Ратьково от д. 1 до д. 28 | V | 0,3 |
|  |  | д. Ратьково всего: |  |  | 5,5 |
| 97 | 17 230 826ОПМП-97 | ул. Бережковская | д. Сергиевка а/д Бережки-Аленино-Филипповское | V | 0,9 |
|  |  |  | вправо от д. № 1 до Д. 17 |  |  |
| 98 | 17 230 826ОПМП-98 | ул. Отрадная | д. Сергиевка от а/д Бережки-Аленино-Филипповское | V | 0,6 |
|  |  |  | вправо от д. 1 до д. 32 |  |  |
|  |  | д.Сергиевка |  |  | 1,5 |
|  |  | всего: |  |  |  |
| 99 | 17 230 826ОПМП-99 | ул. Лесная (3) | д. Соповские землянки от д. 1а до Д. 41 | V | 1,0 |
| 100 | 17 230 826ОПМП-100 | ул. 1 -ая Лесная | д.Соповские землянки отд. 1 до д. 19а | V | 0,6 |
| 101 | 17 230 826ОПМП-101 | ул. Соповская | д.Соповские земля- нки от д. 1 до д.64 | V | 1,0 |
|  |  | дер.Соповские Землянки всего: |  |  | 2,6 |
| 102 | 17 230 826 ОП МП-102 | ул. Дубровка | с. Филипповское от а/д А108 до д.1 (съезд) | V | 0,5 |
| 103 | 17 230 826 ОП МП-103 | ул. Колхозная | с. Филипповское от а\д А-108 по ул. Сельская новь (примыкание) ул.Набережная д.11 вправо ул. Садовая д. 16а- отд. 1 до д. 24 | V | 0,5 |
| 104 | 17 230 826ОПМП-104 | ул. Лесная (4) | с.Филипповское от а\д А-108 по ул. Сельская новь(примыкание) ул. Набережная до д. 11 вправо, ул.Садовая д. 22а- от д. 1 до д. 26 | V | 0,5 |
| 105 | 17 230 826 ОП МП-105 | ул. Набережная | с. Филипповское ул. Сельская новь от д.2(примыкание) от д. 18 до д. 26 | V | 0,2 |
| 106 | 17 230 826 ОП МП-106 | ул. Полевая (5) | с. Филипповское по ул. Сельская новь д.28 (пересечение ул. Приозерная д. 1 до д. 25 | V | 0,55 |
| 107 | 17 230 826ОПМП-107 | ул. Приозерная | с. Филипповское а\д А-108 по ул. Сельская новь д. 23(пересечение) отд. д.1 до д. 16 | V | 0,35 |
| 108 | 17 230 826ОПМП-108 | ул. 60 лет Победы | с. Филипповское от а\ц А-108 по ул.Сельская новь (примыкание) ул. Набережная от д. 11 влево ул. Садовая д. 24а вправо от д. 1 до д. 14 | V | 0,5 |
| 109 | 17 230 826ОПМП-109 | ул. Садовая | с. Филипповское по ул.Сельская новь (примыкание) ул. Набережная от д. 11 вправо - отд. 3 до д.24а и ул. Набережная от д. 16 вправо -отд.1 до д. 7 | V | 0,75 |
| НО | 17 230 826 ОП МП-110 | ул. Советская (1) | с. Филипповское от д. 14 ул. Советская до ул. Юбилейная деревни Дворищи | V | 1,1 |
| 111 | 17 230 826 ОП МП-111 | ул. Солнечная (2) | с. Филипповское по ул. Сельская новь д.37 влево от д. 1 до д. 10 (примыкание ул. Сельская новь д.25; ул.Спортивная д. 1) | V | 0,3 |
| 112 | 17 230 826 ОП МП-112 | ул. Спортивная | с. Филипповское от а/д А108 до д.1 (съезд) | V | 0,3 |
| 113 | 17 230 826ОПМП-113 | ул. Сельская Новь | с. Филипповское от д.25 до д 33 | V | 0,2 |
| 114 | 17 230 826 ОП МП-114 | ул. Школьная | с. Филипповское от д. 1 до дер. Дворищи | V | 1Д |
|  |  | с.Филипповское всего: |  |  | 6,85 |
| 115 | 17 230 826ОПМП-115 | ул. Лесная (5) | д. Песьяне по ул.Центральная от д.9а вправо- по ул. Советская от д. 22 влево -от д. №1 до а/д Песьяне- Кашино-Карповщина | V | 0,3 |
| 116 | 17 230 826 ОП МП-116 | ул. Молодежная (2) | д. Песьяне по ул. Центральная д. 18 влево от д. 15 до д. 1 (примыкание ул Советская) | V | 0,35 |
| 117 | 17 230 826 ОП МП-117 | ул. Мирная (3) | д. Песьяне по ул.Центральная д. 11 вправо отд.1 (примыкание) д.№3 ул. Лесная | V | 0,3 |
| 118 | 17 230 826 ОП МП-118 | ул. Новая (3) | д. Песьяне по ул.Центральная д. 9а вправо по ул. Советская от д. 42а влево от д. № 1 до д. 12 | V | 0,35 |
| 119 | 17 230 826 ОП МП-119 | ул. 70 лет Октября | д. Песьяне по ул. Центральная д. 13 вправо от д. 1 до а\д Песьяне- Кашино- Карповщина | V | 0,2 |
| 120 | 17 230 826ОПМП-120 | ул. Полевая (6) | д. Песьяне по ул. Центральная д. 9а вправо по ул. Советская д. 42а влево от д. № 1 до д.12 | V | 0,35 |
| 121 | 17 230 826ОПМП-121 | ул. Строителей (2) | д. Песьяне от д. № 1 до д. 21 | V | 0,35 |
| 122 | 17 230 826ОПМП-122 | ул. Советская (2) | д. Песьяне по ул. Центральная д.28 влево до д. 1 ул. Центральная д. д.9а вправо до д. № 51 | V | 1,0 |
| 123 | 17 230 826 ОП МП-123 | ул. Центральная (6) | д. Песьяне от а\д А-108(съезд) от д. 1 до д. 54 | V | 1,0 |
|  |  | д. Песьяне всего: |  |  | 4,2 |
|  | ИТОГО по сельскому поселению Филипповское |  |  | 75,75 |  |

| Инженерные сооружения Таблица 11 |
| --- |
| № | Наименование автомобильных дорог, имеющих мосты и путепроводы | Перекрываемое препятствие | Пикет полож. моста (км+) | Полная длина моста (м) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Бетонка - Красный Огорок – Ратьково – Заречье - Н.Сергеево | мелиорат. кан. |  | 7,5 |  |
| 2 | Дубки – Киржач | ж/дорога |  | 10,75 |  |
| 3 | Бетонка – Бынино | Дубенка |  | 4,5 |  |

Установление и использование придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения .

Придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении градостроительной и хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  (далее - автомобильные дороги) или об изменении границ таких придорожных полос принимается департаментом транспорта и дорожного хозяйства  администрации Владимирской области.

Органы местного самоуправления в месячный срок со дня поступления копии решения Департамента об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников, пользователей, владельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

В зависимости от категории автомобильной дороги с учетом перспектив ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог I и II категории – 75 метров;

б) для автомобильных дорог III и IV категории – 50 метров;

в) для автомобильных дорог V категории – 25 метров;

В границах населенных пунктов придорожные полосы вдоль автомобильных дорог не устанавливаются.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности  осуществляется  Государственным учреждением Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (далее -ГУ «Владупрадор»).

В пределах придорожных полос строительство и реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме ГУ «Владупрадор».

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов УГИБДД УВД по Владимирской области и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей разрешается при соблюдении  следующих условий и ограничений:

- объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге  и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

- выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

- размещение, проектирование и строительство объектов должно производится с учетом требований стандартов, технических норм безопасности дорожного движения, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, строительных норм и правил, экологической безопасности и потребностей в обслуживании участников дорожного движения.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также Схемами их размещения, утвержденными постановлениями Губернатора области, при наличии согласия в письменной форме  ГУ «Владупрадор».

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.

При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и  элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос  осуществляется  владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме  ГУ «Владупрадор» и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если  для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).

При этом, если прокладка инженерных коммуникаций за пределами придорожных полос по условиям застройки, рельефа затруднительна или нецелесообразна, то размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос возможно только при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности движения.

В случае, если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.

В договорах или решениях на предоставление земельных участков для размещения некапитальных зданий и сооружений в пределах придорожных полос должны предусматриваться обязательства владельцев и собственников этих объектов осуществить за свой счет их снос или перенос в случае, если эти здания и сооружения создадут препятствия для нормальной эксплуатации автомобильной дороги при ее реконструкции или будут ухудшать условия движения по ней.

Решения о предоставлении земельных участков в границах придорожных полос или земельных участков, находящихся вне этих полос, но требующих специального доступа к ним (подъездов, съездов, примыканий и т.п.), а также земельных участков под площадки для стоянки автомобилей принимаются уполномоченными на то органами,  в соответствии с земельным  законодательством Российской Федерации по согласованию с ГУ «Владупрадор».

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, имеют право:

а) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами;

б) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные настоящими Правилами с соблюдением установленного порядка проектирования и строительства;

в) получать информацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильных дорог, установленных ограничениях и режиме использования участка.

Возведенные с нарушением правил об установление и использование придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в пределах придорожных полос утвержденными постановление губернатора Владимирской области от 24.02.2009. №152 здания и сооружения признаются в установленном законом порядке самовольной постройкой, а в отношении лиц, их построивших, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

7.  Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории представляет собой анализ свойств территории для различных видов ее хозяйственного использования.

Анализ территории проведен по ряду наиболее важных природных и антропогенных факторов для строительства, сельского и лесного хозяйства, массового отдыха.

Инженерно- геологические условия в основном определялись несущими свойствами грунтов, положением грунтовых вод и отрицательными физико- геологическими процессами. Коренные породы представлены меловыми, пермскими и каменно - угольными отложениями. Четвертичные отложения распространены в пределах поселения повсеместно и представлены комплексом ледниковых образований, состоящих из маломощных песков верхней морены в виде красно - бурого валунного суглинка или супесью мощностью до 20 м. Распространена морена почти повсеместно. В покровных и флювиагляциальных отложениях встречаются воды типа "верховодки". "Верховодка" с уровнем грунтовых вод до 2 метров служит препятствием при проведении строительных и мелиоративных работ, вызывая подтопление котлованов и оплывание откосов.

В поймах рек Шерна и Мележа, а также в междуречье этих водотоков в южной части района глубина залегания грунтовых вод составляет 0,2- 0,3 метра от поверхности земли, что является одной из причин заболачивания и переувлажнения обширных территорий.

В северной части поселения из отрицательных физико- геологических процессов имеет место оврагообразование и подмыв берегов. Большинство оврагов действующие. Наиболее крупные участки эрозионно- опасных типов земель развиты в восточной части территории.

Развитие оврагов, процессы эрозии, высокий уровень грунтовых вод, заболоченные участки требуют при освоении территории проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

В основном же грунты пригодны для многоэтажного строительства, нормативное давление грунтов 1,5-2 кг/кв.см.

К факторам ограниченного освоения относятся высокое залегание грунтовых вод, уклоны поверхности, затопление площадей паводками 1% обеспеченности, обширные заболоченные территории в междуречье рек  Шерны и Киржач.

Гидрологические условия поселения неблагоприятны для размещения водоемких отраслей промышленности ввиду отсутствия крупных водных артерий.

Филипповское муниципальное образование располагает значительными рекреационными ресурсами, складывающимися из лесорастительных условий, наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны. Берега рек Киржач, Шерна, рассматриваются в качестве перспективных территорий для организации отдыха населения района и жителей Москвы.

В результате оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

- хорошая обеспеченность ресурсами пресных подземных вод.

- хорошая транспортная обеспеченность территории поселения: развитая
сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.

К благоприятным для организации рекреационного хозяйства условиям относятся:

- наличие хвойных, смешанных и широколиственных лесов, наиболее благоприятных для отдыха
населения

- наличие сети рек и водоемов благоприятных для организации отдыха на воде

- благопрятные санитарно- гигиенические условия состояния воздушного бассейна

- наличие живописных природных ландшафтов.

В целях внедрения экономических методов управления земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности использования земель Постановлением Губернатора от 9 апреля 2003г. N 196 утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Владимирской области.

Таблица 12

|  | Кадастровая стоимость 1 га земель с/х назначения (руб) |
| --- | --- |
| Колхоз им.Кирова | 6173 |
| Колхоз "Новый путь" | 979 |
| Колхоз "Зареченский" | 4060 |

При оценке земель сельскохозяйственного использования принималась в качестве критерия степень их естественного плодородия. Территория поселения отнесена к землям со средней естественной производительностью земель.

Законом Владимирской области N 68 от 24.02.2005г. "О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается" на территории поселения утвержден следующий перечень:

Таблица 13

|  | Вид угодий | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В границах колхоза им. Кирова |  |
| 1 | Сенокос | южнее д. Бережки (левобережная пойма р. Шерна) | 83,5 |
| 2 | Сенокос | восточнее д. Аленино (левобережная пойма р. Шерна) | 101,8 |
| 3 | Пастбище | северо-восточнее д. Дворищи | 39,5 |
| 4 | Сенокос | юго-восточнее с. Филипповское (левобережная пойма р. Шерна) | 101,2 |
| 5 | Сенокос | западнее д. Мележа (правобережная пойма р. Шерна) | 36 |
| 6 | Сенокос | юго-восточнее д. Дворищи (левобережная пойма реки Шерна) | 74,2 |
| 7 | Пастбище | юго-западнее хутора Буяни (правобережная пойма р. Шерна) | 20,7 |
|  |  | В границах колхоза "Новый путь" |  |
| 1 | Сенокос | севернее д.Песьяне | 88,6 |
| 2 | Сенокос | западнее д. Карповщина | 23,7 |
| 3 | Сенокос | северо-западнее д. Кашино | 10.4 |
| 4 | Сенокос | западнее д. Бынино (в пойме р.Дубенка) | 117,1 |

8.  Жилищный фонд

Ввод индивидуального жилья населением на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское

| Ввод по годам | 2005 г | 2006 г | 2007 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Кв. метры общей площади | 3472 | 4041 | 6465 |

В 2005г. организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено и введено в эксплуатацию 12,2 тыс.кв.метров жилья, в сравнении с 2004г. меньше на 13%.

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено и введено в действие 10,2 тыс. кв. метров жилья, или 79,7% к уровню 2004 года. Доля этих домов в объеме введенного жилья -83,5%.

Проводится работа по:

- реализации федеральной целевой программы "Государственные жилищные сертификаты", выдано на 1 января 2009г. на территории района 20 государственных жилищных сертификатов, приобретено 803,9 кв.м жилья

-ликвидации ветхого аварийного жилого фонда.

Постановлением Главы администрации района утверждена программа "Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Киржачском районе на 2003-2010гг.". Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда к общей площади жилья составляет 5,1%(или 565 домов общей площадью 56618,3 кв.м), в том числе муниципального- 5,4% (или 121 дом общей площадью 29245,3 кв.м)

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности муниципального образования сельского поселения Филипповское по населенным пунктам.

Таблица 14

| Перечень сельских поселений | Тип объекта | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Филипповское | Здание администрации | с. Филипповское, ул. Советская, 1 |  |
|  | Здание администрации | с. Заречье, ул.Центральная, д.25 |  |
|  | Здание администрации | д. Песьяне ул.Советская, д.16а |  |
|  | Здание Филипповского СДК | с. Филипповское, ул.Сельская Новь, д.24 |  |
|  | Здание Песьяновского СДК | д. Песьяне, ул. Советская, д.27а |  |
|  | Здание Зареческого СДК | с. Заречье, ул.Центральная, д.17 |  |
|  | Здание Аленинского СДК | д. Аленино, ул. Центральная, д.57 |  |
|  | Здание котельной | д.Песьяне, ул.Молодежная, д.1а |  |
|  | Здание котельной | п.Кашино, д.1 |  |
|  | Тепловые сети | п.Кашино, д.1 |  |
|  | Артскважина с павильоном | д.Аленино, ул.Центральная. д.59д |  |
|  | Артскважина | участок ДРП - 1 |  |
|  | Артскважина | участок Мележи |  |
|  | Водонапорная башня | участок Мележи |  |
|  | Артскважина | с.Филипповское, ул.Советская, д.15а |  |
|  | Здание котельной (школьная) | с.Филипповское, ул.Советская, д.26а |  |
|  | Здание котельной | участок ДРП - 1 |  |
|  | Здание волостного правления | с.Филипповское, ул. Советская, д.17 |  |
|  | Нежилое здание (бывшая начальная школа) | д.Аленино, ул.Тополиная, д.32 |  |
|  | Теплотрасса | д.Песьяне, ул.Молодежная, д.1а |  |
|  | Электоподстанция АД-30-Т-400 | д.Песьяне, ул.Молодежная, д.1а |  |
|  | Очистные сооружения | п.Кашино |  |
|  | Канализационная насосная станция | п.Кашино |  |
|  | Канализационные сети | пос. Кашино |  |
|  | Канализационные сети чугунные | пос. Кашино |  |
|  | Канализационные сети стальные | пос. Кашино |  |
|  | Насосная станция | пос. Кашино |  |
|  | Сети водопроводные чугунные | пос. Кашино |  |
|  | Сети водопроводные стальные | пос. Кашино |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.27,кв.3 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.27,кв.4 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.27,кв.5 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.27,кв.6 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.27,кв.7 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.27,кв.8 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.28,кв.1 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.8 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.9 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.28,кв.3 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.28,кв.4 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.28,кв.5 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.28,кв.5 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.28,кв.7 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.28,кв.8 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.29,кв.2 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.29,кв.4 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.29,кв.7 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.29,кв.8 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.1 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.137,кв.1 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.10 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.11 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.12 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.15 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.18 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.19 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.20 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.25 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.27 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.36 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.40 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.136,кв.44 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.137,кв.2 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.137,кв.5 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.137,кв.6 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.137,кв.8 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.1 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.3 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.9 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.11 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.14 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.15 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.21 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.24 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.26 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.27 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.37 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.40 |  |
|  | Квартира | пос. Кашино, д.138,кв.33 |  |
|  | Квартира | пос. Электрик, д.1,кв.9 |  |
|  | Квартира | Участок ДРП – 1, д.4,кв.3 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Текстильщиков, д.43, кв.1 |  |
|  | Квартира | Участок ДРП – 1, д.4,кв.8 |  |
|  | Квартира | Участок ДРП – 1, д.4,кв.2 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Текстильщиков, д.25,кв.3 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.5, кв.2 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.9, кв.6 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10, кв.10 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Текстильщиков, д. 12, кв.2 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10, кв.8 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10, кв.4 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10, кв.3 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10, кв.16 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Центральная, д.71, кв.1 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Центральная, д.71,кв.8 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Центральная, д.69, кв.4 |  |
|  | Квартира | Участок ДРП – 1, д.2,кв.3 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Центральная, д.56, кв.10 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Центральная, д58, кв.3 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10.кв.5 |  |
|  | Квартира | д. Аленино, ул. Прибрежная, д.10, кв.15 |  |
|  | Квартира | Участок Д РП – 1, д.3, кв.1 |  |
|  | Квартира | с. Филипповское, ул. Советская, д.60,кв.5 |  |
|  | Квартира | Участок ДРП – 1, д.4,кв.6 |  |
|  | Квартира | Участок Д РП – 1, д.2,кв.1 |  |

9.  Охрана окружающей среды.

Анализ природных условий показывает, что в поселении сложилась в целом хорошая экологическая обстановка.

Структура народного хозяйства Филипповского муниципальное образование характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленным. Промышленные предприятия низких классов вредности, поэтому ограниченно влияют на экологическую обстановку всего района.

В последние годы резко уменьшился водный баланс рек поселения. Связано

это со многими факторами, среди которых немаловажную роль играет вырубка лесов вдоль водотоков, осушение болот, служащих "аккумуляторами" влаги, распашка склонов долин рек, отсутствие выноса в натуру водоохранных зон и т.д.

Мероприятия по охране от истощения водных ресурсов позволяют сохранить их в количественном отношении, однако основную угрозу нехватки воды порождает даже не безвозвратное промышленное и бытовое потребление, а загрязнение природных вод промышленными и бытовыми стоками и необходимость их разбавления.

Объем сброса сточных вод в 2005г. составил 3,2 млн. куб.м, в том числе

- в водные объекты: 3,1 млн.куб.м недостаточно- очищенных и 0,07 млн.куб.м без очистки

- в выгреба- 0,05 млн.куб.м

В настоящее время, несмотря на проводимые мероприятия по осуществлению ряда законодательных документов по защите водоемов от загрязнения, качество воды в реках еще не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных и рыбохозяйственных органов. Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь насколько это возможно, одинакового стока в реках и ручьях в течение всего года. Замедлить поверхностный сток можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружение водосборных дамб, лесопосадки.

Согласно новому Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ, вступающему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

-	Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или
ручьев протяженностью:

до 10 км	  50 м

от 10 до 50 км	100 м

от 50 км и более	200 м

- Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная
зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки,
ручья устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного
километра, устанавливается в размере 50 метров.

- Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по
ширине с полосами отводов таких каналов.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега
водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

- Ширина водоохранной зоны рек от их истока для рек протяженностью составляет:

Таблица 15

|  | Наименование реки | длина реки | ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шерна | 89 | 200 |
| 2 | Мележа | 39 | 100 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей

Коренные изменения, произошедшие в экономике в течение последних пятнадцати лет, привели к резкому сокращению промышленного производства. Количественный и качественный состав промышленных выбросов в атмосферу зависит от вида производства и технологии процесса, мощности предприятия, работы очистных сооружений.

Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке, утилизации приведены в таблице № 16.

Филипповское муниципальное образование находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

В целях комплексного решения проблем экологической безопасности и оздоровления окружающей среды на территории района разработана и принята «Программа обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей природной среды на территории Киржачского района на период до 2010 года». В 2006 году на финансирование этой программы предусмотрено 125 тысяч рублей на мероприятия по ликвидации стихийных свалок, сбор и удаление отходов.

| Наименование предприятия, отрасли Сельское хозяйство |  | Код и наименование загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ | Фактически уловлено в % к отходящим | Снижение (-), увеличение (+) количества загрязняющих веществ по сравнению с предыдущим годом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отходящих | Уловленных и обезвреженных | Выброшено в атмосферу |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Из них утилизировано |  |  |  |
| 1. ТОО им. Кирова д. Филипповское |  | Всего Газообразные и жидкие | 0,001 0,001 |  |  | 0,001 0,001 |  | 0,001 0,001 |
| 2. Колхоз «Новый путь» д. Песьяне |  | Всего Твердые Газообразные и жидкие Прочие газообразные и жидкие | 0,037 0,021 0,016 0,016 |  |  | 0,037 0,021 0,016 0,016 |  | 0,008 0,007 0,001 0,001 |
| 3. Колхоз «Зареченский» с. Заречье. |  | Всего Твердые Газообразные и жидкие Прочие газообразные и жидкие | 0,007 0,001 0,006 0,006 |  |  | 0,007 0,001 0,006 0,006 |  | - 0,002 - 0,002 - 0,002 - 0,002 |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка, утилизация по Филипповскому МО.                Таблица № 16 (тонн/год)

| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ООО«Промстроймонтаж» АЗС – 2 д. Мележа |  | Всего Газообразные и жидкие ЛОС | 0,222 0,222 0,222 |  |  | 0,222 0,222 0,222 |  | 0,005 0,005 0,005 |
| 2. ЧП Двуреченский В.А. д. Мележа |  | Всего | 1,406 |  |  | 1,406 |  | 0,041 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Филипповское УМП ЖКХ |  | Всего Твердые Газообразные и жидкие 0330 – серы диоксид 0337 – углерода оксид 0301 – азота диоксид |  |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | - 3, 911 - 1,352 - 2,559 - 0,307 - 2,159 - 0,093 |

Объекты животноводства.                                                   Таблица 17

| № | Населенный пункт | Объект | Правообладатель | Вместимость | СЗЗ м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песьяне | МТФ | СПК «Новый Путь» | 399 | 300 |
| 2 | Заречье | МТФ | СПК «Зареченский» | 197 | 300 |
| 3 | Филипповское | овцы | СПК им. Кирова | 120 | 300 |

Инженерная подготовка территории

Для инженерной  защиты  территории от затопления и подтопления надлежит разрабатывать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение затопления и подтопления территорий в зависимости от требований их функционального использования и охраны природной среды или устранение отрицательных воздействий затопления и подтопления.

На данных территория предусматриваются три основных метода защиты затапливаемых территорий:

1.Метод сплошного повышения отметок территории путем сухой подсыпки, гидронамыва или другими способами, например на сваях.

2.Обвалование защищаемой территории с частичной подсыпкой в объемах вертикальной планировки, но с необходимым устройством дренажных систем для перехвата и откачки паводковых и грунтовых вод с застраиваемых территорий.

3.Промежуточный, соединяющий первый и второй методы частичного повышения отметок земной поверхности и обвалования территории.

9.1.  Охрана лесов.

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов. Леса Филипповского муниципального образования находится в зоне наземной охраны лесов от пожаров с привлечением авиации для авиапатрулирования.

Распределение площади земель лесного фонда по классам пожарной опасности:

-I класс – 20793га (30.1%)

-II класс – 19587га (28.4%)

-III класс – 16224га (23.5%)

-IVкласс – 12348га (17.9%)

-V класс – 28га (0%)

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу.

Охрана лесов осуществляется силами работников лесной охраны, которые систематически проводят среди населения беседы, выступают в местной печати с вопросами о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Вдоль дорог устанавливают красочные панно, противопожарные аншлаги, создают благоустроенные места отдыха.

Охотничье хозяйство как побочный вид пользования лесом находится в тесной взаимосвязи с лесным хозяйством. Лесные охотничьи угодья имеют важное значение для развития охотничьего хозяйства и увеличения общей биологической продуктивности лесных биогеоценозов.

В лесу животные находят более надежные и разнообразные защитные условия и обильные запасы пищи, чем на открытой площади.

Важной проблемой социально-экономических условий является рациональное взаимодействие лесного и охотничьевого хозяйства по организации охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды его обитания.

Комплекс основных биотехнических мероприятий по поддержанию численности диких копытных на уровне, который не приводил бы к повреждениям хозяйственно- ценных молодняков, должен проектироваться и осуществляться охотохозяйственными организациями.

На территории ГКУ ВО «Киржачское лесничество» действуют следующие

охотничьи хозяйства:

Таблица 18

| № | Наименование охотохозяйств | Лесничества, номера кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Киржачское | Кипревское, кварталы 1-87, 88ч- 91ч, 93-97 Филипповское, кварталы 1-70, 71ч-74ч, 77-79, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 97-99, 100ч, 103, 104ч | 19356 |
|  |  | Киржачское. кварталы 1-12, 78-80 |  |
| 2 | Песьяновское | Филипповское, кварталы 71ч, 74ч, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 92, 93, 100ч, 101, 102, 104ч, 105-121 Киржачское, кварталы 52ч, 59, 60, 61ч, 65-67, 68ч, 70-72, 73ч, 74-77, 82, 84-128, 134-149 | 23611 |
|  | Итого |  | 52426 |

Из охотничьих животных на территории поселения обитают: лось, кабан, рысь, волк, куница, белка, ондатра, бобр, выдра, заяц-беляк, хорь, глухарь, тетерев, рябчик, утка, кулик, куропатка, перепел, на пролете гусь (серый, белолобый, гуменник).

Для удовлетворения питания одного лося необходимо 25 га молодняков сосны до 20 лет или до 50 га осины - показатель площади зимних кормовых угодий.

Не рекомендуется проводить концентрированные рубки (сплошные), осуществляемые на больших площадях (50 га и более), на лесосеках шириной, превышающей 100 метров. Проведение сплошных рубок узкими лесосеками обеспечивает увеличение опушечных линий, что значительно улучшает условия обитания большинства видов охотничьих животных, благоприятствует сохранению численности глухаря.

Рубки главного пользования должны проводиться в позднеосеннее и зимнее время, то есть до наступления сроков размножения у большинства видов охотничьих животных. Проведение рубок в это время позволяет обеспечить дополнительный подкорм в виде порубочных остатков. Не допускается огневая очистка лесосек.

Рубки главного пользования запрещаются как на площади самого глухариного тока, так и в 300 метровой охранной полосе вокруг него.

Сенокошение имеет положительное значение для ведения охотничьего хозяйства, так как препятствует зарастанию древесно-кустарниковой растительностью участков открытых угодий в лесу-важнейших кормовых стаций тетерева, зайца-беляка, косули и других охотничьих животных. Однако, раннее выкашивание приводит к резкому сокращению биомассы беспозвоночных животных и травянистых кормов и ухудшению условий обитания выводков.

Для снижения отрицательных последствий от сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, а также от посещения населением угодий с целью отдыха, туризма, желательно запрещать сбор дикоросов и посещения отдельных участков, где расположены наиболее ценные гнездовые и выводковые стации птиц, вводить запрет на посещение угодий с собаками.

9.2.  Охрана воздушного бассейна.

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в проекте включает в себя организационные и планировочные мероприятия которые обеспечат благоприятные экологические условия для проживания населения.

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия являются:

- улучшение существующих технологий;

- внедрение новых процессов, исключающие выделение в атмосферу вредных веществ;

- предотвращение загрязнения атмосферы путём рационального размещения источников вредоносных выбросов;

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

В настоящее время вопросы совершенствования технологий производства приобретают первостепенное значение. Лучший путь для охраны чистоты атмосферы – это переход к более совершенным и безопасным технологиям, создание производств с замкнутым циклом.

9.3. Охрана водных ресурсов.

Охрана поверхностных вод.

Экологическое состояние водных ресурсов напряжённое. Водный режим малых рек устойчивый.

Качество речной воды характеризуется 3 классом (умеренно-загрязнённые воды). Характерные загрязняющие вещества – нефтепродукты, соединения меди, цинка, железа.

Основным источником загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды;

- животноводческие стоки;

- неочищенные стоки;

- несанкционированные свалки.

- Вывод:

- Поверхностные воды умеренно загрязнённые.

Водоохранные мероприятия.

Подсчетами специалистов подтверждено, что водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы задерживают до 80% загрязняющих веществ поверхностного стока и около 2 условных тонн на 100 метров береговой линии. Недостаточное обнесение и загрязнение прибрежных полос, легкоразмываемые грунты береговых склонов, неорганизованный сброс поверхностных вод приводит к размыву береговых склонов. Поэтому закрепление в натуре границ прибрежных полос рек водоохранными замками установленного образца, их озеленение и благоустройство и соблюдение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных полос являются основными мероприятиями по охране рек и водоёмов.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой поведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- стремиться к сокращению использования пресных вод для технических целей;

- применение отборного водоснабжения;

- тампонаж бездействующих скважин.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

огранизовать вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояс;

обязательная герметизация оголовок всех эксплуатируемых и резервных скважин;

вынос из зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения: животноводческие фермы, склады химудобрений и т.д.;

систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды подаваемой потребителю.

9.4  Охрана почв.

Противоэрозионные мероприятия.

В комплексе мероприятий по борьбе с эрозией почв необходимой составной частью являются защитные лесные насаждения.

Насущной задачей является проведение инвентаризации существующих защитных насаждений и разработка на её основе программы создания защитных насаждений на перспективу.

Для эффективной борьбы с эрозионными процессами необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Мероприятия по снижению загрязнённости почв.

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия:

организация учёта агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил;

территория скотомогильников должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8 – 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта;

ликвидация несанкционированных свалок.

Охрана растительности, животного мира, природных ландшафтов.

Одной из важнейших задач в области охраны природы является рациональное использование и охрана растительности, ландшафтов и животного мира.

Соблюдение режима пользования, установленного для каждой категории лесов, будет способствовать их охране.

Лесные комплексы поселения обладают слабой устойчивостью к антропогенным нагрузкам и в частности, к рекреационным нагрузкам.

Благоустройство зон отдыха увеличит устойчивость природных комплексов к рекреационным нагрузкам.

Охрана лесов.

В комплексе мероприятий по охране природы одно из ведущих мест занимает охрана лесов, в том числе охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней, охрана от самовольных рубок, сенокошения, выпаса скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов режима ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят местные пожары. При лесных пожарах уничтожается не только растущий лес с подлеском, травяным покровом, погибает и фауна.

Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредителей и болезней, снижаются защитные водоохранные и другие свойства лесов, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Борьба с пожарами является важнейшей государственной задачей.

Большую роль играет противопожарная профилактика:

- опашка хвойных молодняков;

- устройство минерализированных полос;

- устройство противопожарных разрывов;

- очистка придорожных полос от захламленности;

- необходима постоянная и повсеместная разъяснительная работа среди населения;

Для защиты лесов от вредителей и болезней необходимо:

- лесопатологический мониторинг, наземные меры борьбы (опыление и опрыскивание расселение муравейников, ремонт, изготовление и развитие скворечников) и биометодом;

- санитарные рубки проводить по состоянию насаждений.

9.5. Мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 – ФЗ от 22.07.2008г., приложениями 1и 7 НПБ 101-95.

Обеспечение пожарной безопасности в Филипповском сельском поселении возложено на пожарную часть, размещенную в г.Киржач. На территории сельского поселения расположены следующие объекты, предназначенные для пожаротушения:

- с.Филипповское для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна;

- д.Аленино для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна;

- д.Бережки для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна;

- х. Буяни для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна;

- д.Бынино для целей пожаротушения используются пожарный водоем;

- д.Головино для целей пожаротушения используются пожарный водоем;

- д.Дворищи для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна;

- д.Дубки для целей пожаротушения используются поверхностные воды

пруда;

- с.Заречье для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна и пожарный водоем;

- д.Захарово для целей пожаротушения используется озеро

- д.Карповщина для целей пожаротушения используются пожарный водоем;

- д.Кашино для целей пожаротушения используются пожарный водоем;

- д.Красный Угол для целей пожаротушения используются пожарный водоем;

- д.Крутец для целей пожаротушения используется пожарный водоем;

- п.Лисицино для целей пожаротушения используются 2 пожарных водоема;

- д.Мележа для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна

- уч.Мележи для целей пожаротушения используются 2 пожарных водоема;

- д.Песьяне для целей пожаротушения используются пруд;

- д.Ратьково для целей пожаротушения используется пожарный водоем;

- д.Рожково для целей пожаротушения используется озеро;

- д.Сергиевка для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна

- д.Соповские Землянки для целей пожаротушения используется пожарный водоем;

- п.Шувалово для целей пожаротушения используются поверхностные воды

р.Шерна

- д.Красный Огорок для целей пожаротушения используются пожарный водоем;

- с.Лесное для целей пожаротушения используется водопровод.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности - меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы    с    пожарами,    оценки    пожарной    опасности    веществ,    материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним.

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

выполнение проектных, изыскательских работ;

проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

обучение населения мерам пожарной безопасности;

осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной

литературы и рекламной продукции;

огнезащитные и трубо-печные работы;

монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; строительство,    реконструкция    и    ремонт    зданий,    сооружений и помещений пожарной охраны;

другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности - соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами;

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1 -5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и 13 по взрыволожарной и пожарной

опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2.Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся

жидкостей    должны    располагаться    вне    жилой    зоны    населенных    пунктов с  подветренной   стороны  преобладающего  направления  ветра  по   отношению к жилым районам.

3.Сооружения       складов       сжиженных       углеводородных       газов

и   легковоспламеняющихся   жидкостей   должны   располагаться   на   земельных

участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий

соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих

более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300     метров     от     них.     На     складах,     расположенных     на     расстоянии  от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4.	В      пределах      зон      жилых      застроек,      общественно-деловых

зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается

размещать  производственные  объекты,   на территориях  которых  нет  зданий,

сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной

опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного

объекта   до   жилых   зданий,   зданий   детских   дошкольных   образовательных

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1.	Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2.	К зданиям,  сооружениям и строениям производственных объектов

по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.	К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров

или шириной более  100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть

обеспечен со всех сторон.

4. Допускается   увеличивать   расстояние   от   края   проезжей   части

автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений

и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям   и   строениям   с   площадками   для  разворота  пожарной   техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

5.	Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее

5 метров.

6.	В    общую    ширину    противопожарного    проезда,    совмещенного

с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать

тротуар, примыкающий к проезду.

7.	Расстояние    от    внутреннего    края    подъезда    до    стены    здания,

сооружения и строения должно быть:

для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

8.	Конструкция  дорожной  одежды проездов  для пожарной  техники

должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

9.	В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать

проезды для пожарных автомобилей.

10.	Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны

быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не

более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке

по периметру - не более чем через 180 метров.

11.	Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота

пожарной  техники  размером  не  менее  чем   12  х   12   метров.   Максимальная

протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.*

12.	К   рекам   и   водоемам   должна   быть   предусмотрена   возможность

подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями

нормативных документов по пожарной безопасности.

13.	Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей

включительно)   должно   обеспечивать  подъезд  пожарной   техники  к  зданиям,

сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в)       Противопожарное водоснабжение поселений:

1.	На   территориях   поселений   должны   быть   источники   наружного

или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2.	К     источникам     наружного     противопожарного     водоснабжения

относятся:

1)	наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)	водные     объекты,     используемые     для     целей     пожаротушения

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.	Поселения      должны      быть      оборудованы      противопожарным

водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять

с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4.	В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно

стоящих    общественных    зданиях    объемом    до    1000    кубических    метров,

расположенных   в   поселениях,   не   имеющих   кольцевого   противопожарного

водопровода, производственных зданиях с производствами категорий В, Г и Д

по пожаро-взрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное

пожаротушение   10   литров   в   секунду,   на  складах   грубых  кормов   объемом

до    1000    кубических    метров,    складах    минеральных   удобрений    объемом

до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций,

зданиях    холодильников    и    хранилищ    овощей    и    фруктов    допускается

предусматривать     в     качестве     источников     наружного     противопожарного

водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5.	Допускается   не   предусматривать   водоснабжение   для   наружного

пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке

зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне

поселений     организациях     общественного     питания     при     объеме     зданий

до    1000    кубических    метров    и    организациях    торговли    при    площади

до   150  квадратных метров,  общественных  зданиях  I,   II,  III и  IV  степеней

огнестойкости объемом до 250 кубических метров, расположенных в поселениях,

производственных     зданиях     I     и     II     степеней     огнестойкости     объемом

до   1000   кубических   метров   (за   исключением   зданий   с   металлическими

незащищенными    или    деревянными    несущими    конструкциями,    а    также

с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д

по пожаро-взрывоопасности  и  пожарной  опасности,  сезонных универсальных

приемозаготовительных пунктах сельскохозяйственных продуктов  при  объеме

зданий до 1000 кубических метров, зданиях складов площадью до 50 квадратных

метров.

6.	В  водопроводе  высокого  давления  стационарные  пожарные  насосы

должны   быть   оборудованы   устройствами   обеспечивающими   пуск   насосов

не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

7.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода

низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть

не менее 10 метров.

8.	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода

высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее

20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного

ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

9.	Установку   пожарных   гидрантов   следует   предусматривать   вдоль

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части,

но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать

на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении

от линии водопровода не допускается.

10.	Расстановка  пожарных  гидрантов   на  водопроводной   сети  должна

обеспечивать  пожаротушение  любого  обслуживаемого  данной  сетью здания,

сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды

на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее

15 литров в секунду - 1 гидрант.

11.	Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования

садоводческого,   огороднического   и   дачного   некоммерческого   объединения

граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары

вместимостью    не    менее    25    кубических    метров    при    числе    участков

до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый

с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды

насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчет расхода воды представлен в разделе 2.2.1 настоящего генерального плана.

9.6. Предложения по санитарной очистке территории.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и разработана сроком с выделением I очереди мероприятий на 5 лет, и выделением расчетного срока на 20 лет. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений.

Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции  существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение средств.

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Киржачского район Владимирской области» является одним из инструментов реализации Федеральных законов РФ: «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ,

постановления губернатора Владимирской области «Об утверждении схемы территориального планирования Владимирской области» от 20 января 2012 г.

№ 41, постановления губернатора Владимирской области «Об упорядочении обращения с отходами производства и потребления» от 9 февраля 2011 г. № 97

Согласно «Генеральной схеме очистки территории населенных пунктов Киржачского района Владимирской области» необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния поселения являются:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организован вывоз мусора на полигон ТБО, находящийся на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

В настоящее время в соответствии со схемой очистки территории от отходов производства и потребления во Владимирской области планируется строительство семи межмуниципальных новых полигонов ТБО для семи групп муниципальных образований. Киржачский район относится к 1 группе

куда входят: Александровский район, Киржачский район, Кольчугинский район, Юрьев-Польский район. В настоящее время организован вывоз мусора на полигон ТБО, находящийся на территории муниципального образования сельское поселение Першинское. В дальнейшем в соответствии  со схемой очистки территории от отходов производства и потребления вывоз отходов ТБО будет осуществляться на полигон ТБО расположенный в Кольчугинском районе в Киржачском районе будет располагаться  станция перегрузки.

9.7. Формирование природно-экологического каркаса.

Под экологическим каркасом (ЭК), понимают полярно дистанцированную от центров и осей хозяйственной деятельности композицию природных («диких») и культурных экосистем, построенную на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридорами, обеспечивающую экологическую стабильность (относительный гомеостаз) вмещающего пространства соответствующего уровня (региона, хозяйства, волости, городского округа).

Функции экологического каркаса могут быть сформулированы следующим образом:

- воспроизводство основных компонентов природной среды, обеспечивающее необходимый баланс в межрегиональных потоках вещества и энергии;

- соответствие силы антропогенного давления уровню биохимической активности и физической устойчивости природной среды, в том числе наличие условий для достаточно высоких темпов загрязнений, их биологической переработки, стабилизации воздействия на ландшафт транспортных, инженерных и рекреационных нагрузок;

- баланс биологической массы в ненарушенных или слабо нарушенных хозяйственной деятельностью основных ландшафтах региона;

- максимально возможные в данных условиях разнообразие и сложность входящих в регион экологических систем.

Средостабилизирующий ЭК территории формируется в соответствии с этими конкретными региональными условиями. Киржачский район относится к европейской части  лесной зоны Евразии, следовательно, основными блоками («деталями») такого каркаса выступают лесные массивы различной размерности, речная сеть, болота (несущие функцию гидрографических узлов), заповедники и национальные парки, а также разнообразные памятники природы.

Современное правовое поле создает принципиальные возможности для формирования экологического каркаса, однако следует иметь виду, что правовой статус территорий с различным характером ограничений непосредственно не связан с их средостабилизирующими (природоохранными) функциями.

Экологический каркас муниципального образования включает следующие функциональные блоки:

1.Базовые (средостабилизирующие) резерваты.

2.Ключевые ареалы сохранения биоразнообразия.

3.Водные и водно-болотные экосистемы.

4.Экологические коридоры.

5.Уникальные местные объекты, нуждающиеся в охране.

6.Буферные элементы экологического каркаса.

7.Средозащитные элементы экологического каркаса.

8.Рекреационные блоки экологического каркаса.

9.Зоны охраняемого ландшафта объектов культуры и истории.

Базовые резерваты – крупноареальные (занимающие значительную площадь) фрагменты природных или слабоизмененных ландшафтов – способные выполнять следующие средостабилизирующие функции:

- климатообразующая и климаторегулирующая функция, которая заключается в создании и поддержании лесом оптимального для региона гидротермического и газового состава воздуха;

- водоохранная функция – поддержание равномерности годового стока, сохранение баланса стока воды и наносов в реках, поддержание высокого дебита и органолептических свойств грунтовых вод;

- почвоохранная функция – перевод поверхностного стока в грунтовый, стабилизация почвенного смыва и эрозии, фильтрация токсических веществ, поддержание водно-воздушного и теплового режима почв;

- санитарно-гигиеническая – подавление бактериальной флоры фитонцидами, поглощение пыли, газов и шума;

- биологическая – воспроизводство и функционирование биоты, сохранение генофонда.

В условиях муниципального образования к базовым резерватам могут быть отнесены следующие категории земель с особым режимом использования:

- Крупные ареалы особо защитных участков леса.

Ключевые ареалы сохранения биоразнообразия представляют собой земли различных правовых категорий, связанные общей функцией поддержания биоразнообразия флоры и фауны, сохранения условия для миграций (сезонных, среднемноголетних) а также условий воспроизведения вида.

К ключевым ареалам сохранения биоразнообразия в условиях муниципального образования следует отнести:

- Охраняемые местообитания (Особо защитные участки леса).

Уникальные местные природные объекты, нуждающиеся в охране

В экологическом каркасе территории кроме средообразующих и средостабилизирующих экосистем находятся природные объекты – небольшие по размеру, («точечные», локальные в масштабе всей области), чья уникальность вызывает необходимость их защиты. Защита обеспечивается двумя способами. В первом случае объект «помещается» в «ткань» экокаркаса и защищен регламентациями, возникающими во внешней по отношению к объекту среде. Такая ситуация формируется когда локальный памятник природы (валун, отдельная форма мезорельефа, акцентное дерево, маленькая рощица, геологическое обнажение) попадают в границы территории с особым режимом использования. Роль таких территорий выполняют заказники (любого типа), водоохранные зоны (рек, болот, озер), охранные зоны местообитаний, особо защитные участки леса.

Во втором случае (достаточно распространенном) памятник природы локализован в  хозяйственно освоенной местности и окружен либо сельхозугодьями, либо кварталами населенных пунктов. В этой ситуации роль реальной защиты может выполнять только специально организованная буферная охранная зона, ширина которой для локальных объектов принимается обычно равной 50 м.

Уникальные местные природные объекты включают в себя следующие виды, выделяющиеся внутри единой организационно-правовой формы:

Памятники природы (родники).

Разделение этих объектов имеет смысл в связи с различной регламентацией и мероприятиями по уходу. Для охраны родников как эксплуатируемых так и не эксплуатируемых особое значение имеют следующие мероприятия:

-Охрана понора или другого места излива.

-Обустройство выхода и водозабора (за счет установки сливной трубы, водосборного кольца, каптажа и др.).

-Мониторинг гидрогеохимический (сезонный) качества вод (для эксплуатируемых источников).

Для прочих локальных памятников природы может быть действенным огораживание, установка контейнеров для ТБО (например возле активно посещаемых «культовых» объектов типа рощ или отдельных куртин старых деревьев), частичная реконструкция древостоя и проч. Для большинства памятников природы оказывается важным соблюдение консервационного режима (для геологических обнажений – запрет на сбор окаменелостей и разрушение).

Средозащитные элементы экологического каркаса

Функция данных элементов экокаркаса заключается в изоляции трасс и зон активного техногенного воздействия на ландшафт. В данном случае блоки экокаркаса призваны предотвращать распространение геофизических (шумы, вибрация, пыль) и геохимических (стоки, смывы, передувание, фильтрат) влияние на компоненты ландшафта.

К данным элементам относятся те части особо защитных участков леса, которые сопровождают инженерные линеаменты (автомобильные и железные дороги, трубопроводы) и санитарно-защитные зоны предприятий.

В принципе к средозащитным элементам экологического каркаса должны быть отнесены и санитарно-защитные зоны предприятий, однако лишь в том случае, если они спроектированы и обустроены согласно действующим нормативам и правилам, обязывающим озеленений не менее 50%  площади санитарно-защитной зоны.

Рекреационные элементы экологического каркаса

К рекреационным элементам экокаркаса отнесены объекты и перспективные территории (зоны отдыха регионального и местного значения, туристко-рекреационные местности и т.д.) непосредственно создающие и поддерживающие условия для отдыха, рекреации и туризма. В более широком смысле практически все элементы ЭК в большей или меньшей степени выполняют подобные функции, однако, к собственно рекреационным должны быть отнесены следующие:

Особо защитные участки леса при населенных пунктах.

Особо защитные  участки леса при охотохозяйствах.

Особо защитные участки леса при учреждениях отдыха и рекреации.

Согласно дейстующему (новому) Лесному Кодексу РФ населенные пункты (села, деревни и поселки городского типа) лишены своих прежних зеленых зон, а города – городских лесов. В этой связи функции рекреационного каркаса, в основном ложатся на ОЗУЛ при населенных пунктах.

10. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

В населённых пунктах д. Песьяне, с. Лесное, д. Филипповское, д. Аленино, ДРП – 1, нп. Участок Мележи предусматривается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения приняты подземные арт-скважины.

Водоснабжение остальных населённых пунктов решается в основном локально.

Хозяйственно – бытовая канализация.

В населённых пунктах Филипповского муниципального образования централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Хозяйственно – бытовая канализация каждого населённого пункта в основном намечается локальной. Системы канализации населённых мест рекомендуется раздельными, с независимым отводом хозяйственно бытовых и дождевых вод.

В хозяйственную предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Электроснабжение.

Собственных источников электроснабжения муниципальное образование сельское поселение Филипповское не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Котельные, работающие на твердом топливе имеются в д. Песьяне и в д. Аленино, отапливающие общественные здания и дома средней этажности. Остальные потребители имеют индивидуальные котлы.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Газоснабжение.

По программе «Газификация села» планируется строительство газопровода. Прохождение трасс магистрального, а также межпоселкового газопроводов показаны на чертеже «Схема энергоснабжения».

11.  Организация системы культурно- бытового обслуживания.

Уровень культурно- бытового обслуживания является одним из основных факторов, определяющих условия проживания населения.

Культурно-бытовое обслуживание поселения представлено в таблице 18.

На территории муниципального образования сельское поселение Филипповское осуществляют торговую деятельность 27 магазинов.

Сеть предприятий общественного питания составила кафе Восточная Кухня и кафе «Охотничий дворик».

Организация системы отдыха.

Зоны кратковременного отдыха сложились в лесопарковых частях зеленых зон:

-    в муниципальном образовании Филипповское - западнее д. Сергиевка, юго-западнее д. Дворищи, северо-западнее д. Ратьково.

Одной из форм активного отдыха является туризм. Муниципальное образование сельское поселение Филипповское располагает значительными природными ресурсами для организации туристских маршрутов спортивно- оздоровительного и познавательного характера.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Культурно- бытовое обслуживание Таблица 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населенный пункт | Численность населения |  |  |  |  |  |  | объекты |
|  |  |  |  | школа количество уч-ся | ДОУ количество детей | ФАП больница | Магазин, количество | Отделение связи | ДК клуб | баня, количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |
| 1 | село | Филипповское | 657 | средняя 146 |  | Амбулатория | 3 | отделение связи | ДК |  |
| 2 | деревня | Аленино | 681 | начальная |  |  | 3 |  | ДК |  |
|  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | деревня | Дворищи |  | 105 |  |  |  | 1 |  | клуб |  |
| 4 | деревня | Дубки |  | 49 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | деревня | Мележа | 93 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | участок | Мележи | 118 |  |  | ФАП |  |  |  |  |
| 7 | деревня | Песьяне | 322 | начальная школа-сад |  | ФАП | 2 |  | клуб |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | село | Заречье | 289 | основная 31 |  | ФАП | 3 | Отделение связи | ДК |  |
| 9 | деревня | Бынино | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | деревня | Головино | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 11 | деревня | Карповщина | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | деревня | Кашино | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | деревня | Красный Угол | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | деревня | Ратьково | 120 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 15 | деревня | Красный Огорок | 9 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Школы | Количество учащихся 2004-2005 учебного года | Всего |  |
|  | классы |  |
|  | 1 | 2 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И |  |
| 1. Филипповская средняя | 5 | 7 6 | 8 13 | 18 | 11 | 16 | 24 | 19 | 19 146 |  |
| 2. Зареченская основная | 3 | 4 3 | 2 6 | 2 | 4 | 4 | 3 |  | 31 |  |
| 3. Песьяновская начальная | 3 | 6 5 | 6 |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 4. Аленинская начальная | 3 | 4 7 | 5 |  |  |  |  |  | 19 |  |
| Итого | 14 | 21 21 | 21 19 | 20 | 15 | 20 | 27 | 19 | 19 216 |  |
| Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 |  |

12.  Прогноз социально-экономического развития муниципального образования сельского поселения Филипповское на 2009-2010 год.

О целевой Программе «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования сельского поселения Филипповское на 2009-2010 годы».

Рассмотрев представление главы администрации муниципальное образование сельского поселения Филипповское, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение Филипповское, Совет народных депутатов муниципального образования сельское поселение Филипповское решил:

- Утвердить целевую Программу «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории сельского поселения Филипповское на 2009-2010 годы».

В муниципальном образовании сельское поселение Филипповское Киржачского района на 1 января 2007 года проживает 856 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Жилищная проблема в поселении по-прежнему остается острой, а ее решение актуальным. По ряду оценок одной из основных причин сокращения численности населения является отсутствие перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости. В связи с этим решение жилищной проблемы молодежи является важнейшей социальной задачей государства.

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории муниципального образования сельского поселения Филипповское на 2009-2010 годы» предусматривает создание системы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в сельском поселении.

Цель и задачи Программы.

Целью реализации Программы является создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- разработка и внедрение правовых, финансовых и  организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий

- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

В агропромышленном комплексе предполагается оказание сельхозтоваропроизводителям финансовой и материальной поддержки путем выделения бюджетных ссуд, субсидий и льготных кредитов, поиску наиболее рациональных путей их реформирования и финансового оздоровления.

В животноводстве внимание будет уделяться стабильности поголовья скота и качественным показателям отрасли. На 2008 год прогнозируется сохранить основное стадо крупного рогатого скота, добиться сбалансированного кормления животных за счет собственного производства, в результате чего добиться надоя от одной фуражной коровы 2670 кг, сократив при этом себестоимость производимой продукции.

Положительные изменения в аграрном секторе прогнозируются в связи с расширением доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях.

Сдерживающими факторами по-прежнему остаются дефицит оборотных средств, а также отсутствие финансовых возможностей для технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства.

Достижению положительных результатов будут способствовать целенаправленные меры по реализации программ. С целью улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности по муниципальной целевой программе «Социальное развитие села до 2010 года» - 700 тыс. рублей.

Будет продолжена реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», на который возложены  решение первоочередных задач по государственной поддержке и финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий, а также субсидирование строительства или приобретения жилья для молодых специалистов и их семей на селе, что позволит позитивно изменить качество жизни людей на селе.

По программе «Газификация села» планируется строительство газопровода.

Инвестиции. Строительный комплекс.

В перспективе один крайне интересный инвестиционный проект – это строительство гольф – клуба. Планируется создание целого комплекса – от поля мирового уровня – до гостиниц.

На землях промышленности площадки «Филипповское» предлагается  строительство:

- завода по производству техники и оборудования для обслуживания полей для гольфа;

- фабрики по производству гольфинвентаря;

- завода по изготовлению тренажерных комплексов для гольфа;

- завода по производству рулонных газонных покрытий для гольф-полей;

- полноразмерного стандартного гольф-поля с развитой инфраструктурой;

- комплекса зданий гольф-клуба и охотничьего клуба;

- спортивно – оздоровительного комплекса;

- гостиничного комплекса.

Для того чтобы вывести грузовой поток транспорта из города Киржача проектируется объездная дорога, которая проходит через МО Филипповское, рядом с новой границей д. Бережки и д. Аленино и выходит на третье транспортное кольцо (дорога А-108).

В 2008 году предполагается ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования общей площадью 15 тыс. кв. метров.

В условиях ограниченности бюджетных средств инвестиционные ресурсы в строительство жилья будут сосредоточены, в основном, на решении ряда важнейших проблем социального характера, таких как обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, вынужденных переселенцев, обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, предоставление безвозмездных субсидий на строительство  или приобретение жилья молодым семьям и гражданам, нуждающимся в улучшение жилищных условий.

Администрация МО Киржачский район намерена предоставить крестьянскому хозяйству «Травник» земельный участок ориентировочной площадью 7 га для строительства зданий и сооружений, создания инфраструктуры по обеспечению жизнедеятельности рыболовного комплекса в селе Филипповское.

13.Расчет перспективной численности населения.

Для современной демографической ситуации МО сельское поселение Филипповское характерны общероссийские тенденции: сокращение численности населения, низкая рождаемость и высокий уровень смертности.

Демографическая ситуация в целом не отличается от общероссийской - число умерших превышает число родившихся,  естественная убыль населения за последний год составила 47 человек в год. Компенсирующими являются миграционные процессы, которые объясняют имеющуюся тенденцию к демографическому росту.

Резервы улучшения демографической ситуации заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно в трудоспособном возрасте).

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ, разрабатывается ряд мер по выходу из демографического кризиса, которые приносят определённые плоды. Однако демографический спад в нашей стране происходил на протяжении более полутора десятка лет и для восстановления  естественного воспроизводства населения, а тем более для достижения положительного естественного прироста даже при условии дальнейшего стабильного повышения уровня жизни населения  потребуется не менее продолжительный промежуток времени.

Таким образом, прирост численности населения на территории МО сельское поселение Филипповское, происходит только за счёт миграции населения  и данная тенденция будет сохраняться ещё на протяжении ряда лет.

Все названные выше факторы необходимо учитывать при расчете перспективной численности населения.

По состоянию на 01.01.2008 года численность населения МО сельское поселение Филипповское составила 2664 человек.

Для расчёта проектной численности населения по МО сельское поселение Филипповское используем статистический метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по формуле:

Нт = Нф (1+Р/100)т ,     где

Нт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчёт проектной численности населения по МО сельское поселение Филипповское проводим с использованием среднего коэффициента ежегодного прироста по д.Песьяне, дер.Аленино и с.Филипповское за период 1959-2008 годы, равному  0,62 % в год исходя из того, что

- основная часть населения МО сельское поселение Филипповское проживает на территории д.Песьяне, дер.Аленино и с.Филипповское (более 60%);

- д.Песьяне, дер.Аленино и с.Филипповское по уровню социально-экономического развития и в плане инвестиционной привлекательности территории выигрывает по сравнению с другими населёнными пунктами МО сельское поселение Филипповское.

Численность населения МО сельское поселение Филипповское на первую очередь строительства до 2020 года составит:

Н10=2664*(1+0,86/100) ªªª¹¹  =2902 чел.

Проектное население на расчетный срок генерального плана до 2035 года, при сохранении существующего прироста населения составит:

Н25=2664*(1+0,86/100) ªªª¹¹ 25=3272 чел.

Результаты расчета показывают перспективную численность населения МО сельское поселение Филипповское на 2035 г. порядка3272 человек. Прирост численности населения составит 608 человек.

14. Направления комплексного развития территории МО сельское поселение Филипповское.

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития МО сельское поселение Филипповское на расчетный срок (до 2035 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития сельского поселения в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации. Особенно важно использование удобного географического положения и развитых транспортных связей Филипповского муниципального образования в русле создания производственных мощностей и перевалки грузопотока для строительства.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития МО на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

-   создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

Формы современного отдыха очень многообразны, порой причудливы. Однако в условиях экономического кризиса значительно снизился уровень материального обеспечения трудящихся, в связи с чем лишь весьма ограниченный процент населения имеет возможность пользоваться услугами комфортабельных курортно-оздоровительных комплексов (особенно зарубежных), совершать дальние путешествия и экскурсии.

Специалисты различных отраслей знания единодушны в том, что наиболее важен и эффективен в условиях постоянных психических перегрузок и гиподинамии активный отдых на лоне природы. Этот вид отдыха обозначают специальным термином ''рекреация'' (от латинского (восстановление).

В границах районного центра остро стоит вопрос об организации зон кратковременного (еженедельного) и круглогодичного отдыха населения.

Таким образом, в Киржачском районе возникла необходимость организации благоустроенного центра еженедельного  и круглогодичного отдыха, отвечающего строительным, экологическим, санитарно-гигиеническим нормам и правилам.

Для выбора местоположения подобной зоны уместно рассмотреть территории вблизи д.Бережки . Для целей рекреации можно использовать вышеуказанные территории, используя их эстетическую ценность и полезные свойства. Главенствующую роль при создании этих зон играет качество воды в реке и водоемах, прилегающих к этим территориям. Так же наличие лесных массивов, которые наилучшим образом удовлетворяют потребность в чистом воздухе, тишине, красивых пейзажах и новых впечатлениях.

Рекреационная зона – территория любой величины, используемая преимущественно для рекреационных целей. Она может составить часть региона, района, курорта, обычного города, даже участка или помещения. При узкой специализации называется ''зоной отдыха'', ''спортивной зоной'', ''зоной туризма''.

Соприкосновение отдыхающих с природой в зонах рекреации бывает двояким: с нетронутой, естественной природой и с природой, несколько видоизмененной, приспособленной для целей рекреации и приема посетителей (как введением дополнительных элементов оборудования, так и частичным изменением самих природных компонентов ландшафта – искусственные водные бассейны, реконструкция леса или новые насаждения и т.п.) В местах концентрации отдыхающих нельзя оставить природу ''в чистом'' виде, ибо это грозит утратой многих ее качеств. Поэтому приспособление и оборудование отдельных участков природного ландшафта для рекреации – неотъемлемая и важная часть при создании большинства рекреационных центров и зон.

- обеспечение всей территории сельского поселения инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния  муниципального образования Филипповское и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом существенных факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития муниципального образования Филипповское, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно за счет земель сельхозназначения, присоединяемых к землям населенных пунктов.

Российские социологи отмечают, что в последние годы миграционный обмен между городом и деревней постепенно выравнивается и может стать эквивалентным. В сельском населении постепенно снижается доля крестьянства и растет число интеллигенции, рабочих, предпринимателей, представителей других социальных групп. Процессы межхозяйственной кооперации, создание агропромышленных комплексов сильно меняют социальную структуру сельских поселений. Увеличивается прослойка фермеров, крестьян-единоличников, арендаторов.

Администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское было принято решение о расширении границ ряда населённых пунктов за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Благодаря этому здесь значительно увеличится число индивидуальных застройщиков, земельные участки, включённые в границы населённых пунктов, имеют хорошую перспективу для комплексного освоения.  Важными факторами здесь,  являются их транспортная доступность к городу Киржачу и экологически благоприятная ситуация.

При разработке генерального плана МО сельское поселение Горкинское были включены в черту населенных пунктов следующие земельные участки:

| Населенные пункты | Земельные участки, включаемые в черту населенных пунктов | Планируемое использование |
| --- | --- | --- |
| 1. д. Крутец 2. с.Филипповское | 1. Земельный участок с кадастровым номером 33:02:021257:310. Адрес:Владимирская область, Киржачский район, вблизи д.Крутцы, д.Аленино площадь земельного участка: 36000кв.м. вид права: собственность 2. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:417. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино, ул. Центральная д.4 площадь земельного участка: 33836кв.м. вид права: собственность 3. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:418. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино, ул. ул. Центральная д.4 площадь земельного участка: 33778кв.м. вид права: собственность 4. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:434. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино, ул. Дружбы, д.19. площадь земельного участка: 40700кв.м. вид права: собственность 5. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:434. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино площадь земельного участка: 40700кв.м. вид права: собственность 6. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:380. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино, ул. Новая. площадь земельного участка: 40305кв.м. вид права: собственность 7. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:379. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино, ул. Дружбы, д.19. площадь земельного участка: 40306кв.м. вид права: собственность 8. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:378. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино, ул. Новая. площадь земельного участка: 40305кв.м. вид права: собственность 9. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:4. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , с.Филипповское. площадь земельного участка: 80612кв.м. вид права: собственность 10. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021257:437. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Аленино, ул. Центральная, д.43. площадь земельного участка: 40702кв.м. вид права: собственность 11. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:284. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , с.Филипповское, ул. Школьная, д.47. площадь земельного участка: 45199кв.м. вид права: собственность 12. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:402. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , с.Филипповское, д.50. площадь земельного участка: 13500кв.м. вид права: собственность 13. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:403. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , с.Филипповское, д.50. площадь земельного участка: 13500кв.м. вид права: собственность 14. п.Электрик | Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). |
| 3. д. Дворищи | 15. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:285. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Дворищи, ул.Центральная д.18. площадь земельного участка: 40703кв.м. вид права: собственность 16. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:286. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Дворищи, ул.Центральная д.18. площадь земельного участка: 13403кв.м. вид права: собственность 17. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:19. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Дворищи, ул.Центральная д.18. площадь земельного участка: 28783кв.м. вид права: собственность 18. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:17. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Дворищи, ул.Юбилейная д.1б. площадь земельного участка: 40700кв.м. вид права: собственность 19. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021261:27. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, , д.Дворищи, ул.Центральная д.18. площадь земельного участка: 40703кв.м. вид права: собственность | Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). |
| 3. х.Буяны | 20. Земельный участок с кадастровыми номерами 33:02:021259:177. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, х.Буяни д.12. площадь земельного участка: 28263кв.м. вид права: собственность | Индивидуальная застройка (1 очередь). Личное подсобное хозяйство |
| 4. д. Дубки | 21. Земельные участки с кадастровыми номерами 33:02:021258:190. площадь земельного участка: 34400кв.м. | Индивидуальная застройка (1 очередь). Личное подсобное хозяйство |
| 5. с.Заречье | 22. Земельный участок с кадастровыми номерами 33:02:021528:117. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, с.Заречье. площадь земельного участка: 34908кв.м. вид права: собственность 23.Земельный участок с кадастровыми номерами 33:02:021259:88. Адрес: Владимирская область, Киржачский район, с.Заречье площадь земельного участка: 27949кв.м. | Индивидуальная застройка (1 очередь). Индивидуальная застройка (1 очередь). |

14. Перспективное развитие населенных пунктов.

Существует несколько предложений по перспективному развитию населенных пунктов МО сельское поселение Филипповское:

1) П. Лисицино и нп. Участок Мележи , ДРП – 1 и участок из земель промышленности предлагается объединить в один населенный пункт и дать общее название - п. Лисицино.

2) Улица дачный хуторок п.Красный Угол  расположен на территории защитных лесов ГКУ ВО  «Киржачское лесничество» предлагается выделить отдельным населенным пунктом, с дальнейшим выводом из земель лесного фонда.

3) Решение «Об образовании сельского населенного пункта село Лесное в составе муниципального образования сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области» от 30.11.2004 №44/531.

Рассмотрев представленные администрацией Киржачского района документы и в соответствии с Земельным Кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Законом Владимирской области от 26.08.1996 г № 24-03 «О порядке осуществления права законодательной инициативы представительными органами местного самоуправления во Владимирской области», Законом Владимирской области от 10.12.2001 г. № 130-03 «Об административно-территориальном устройстве Владимирской области» и руководствуясь протоколом схода граждан от 24.11.2004 г, Киржачский районный Совет народных депутатов

Решил:

1. Согласиться с предложением администрации Киржачского района об образовании сельского населенного пункта село Лесное в составе МО сельского поселения Филипповское Киржачского района Владимирской области.

4. Считать утратившим силу решение районного Совета народных депутатов от 25.04.2001 г № 38/560 «О статусе и наименовании населенного пункта п/о Кашино Киржачского района (Песьяновского сельского округа) и от 06.12.2001 г № 43/628 «О включении населенного пункта поселок Кашино  Песьяновского сельского округа Киржачского района Владимирской области в учетные данные административно-территориального деления района».

15. Проблемы и направления комплексного развития территории МО сельское поселение Филипповское.

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития МО сельское поселения Филипповское на расчетный срок (до 2035 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития муниципального

образования в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации. Особенно важно использование удобного географического положения и развитых транспортных связей муниципального образования Филипповское в русле создания производственных мощностей и перевалки грузопотока для строительства.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития станицы на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

-обеспечение всей территории муниципального образования инженерной инфраструктурой

и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния муниципального образования Филипповское и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом существенных факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития, а именно:

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития муниципального образования сельского поселения Филипповское, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно на свободной территории

16. Обоснование предложений по территориальному планированию

МО сельского поселения Филипповское. Тенденции и приоритеты экономического развития.

Основу экономического потенциала муниципального образования сельского поселения Филипповское составляет сельскохозяйственный комплекс, промышленность, транспорт, связь, строительный комплекс.

Село Филипповское является административным, культурным и промышленно-производственным центром муниципального образования  сельское поселение Филипповское.

В последние годы в экономике муниципального образования сельского поселения Филипповское наблюдаются сравнительно устойчивые темпы развития. Положительная динамика промышленного, сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство.

К приоритетным направлениям стратегического развития муниципального образования относятся сферы хозяйства, связанные с повышением устойчивости местной экономики, а  именно, бюджетообразующие производства. Укрепление местного бюджета, в свою очередь, позволит приступить к решению комплекса социально-экономических проблем территории.

Агропромышленный комплекс муниципального образования в последние годы функционирует в достаточно сложных экономических и финансовых условиях.

Сдерживающими факторами  развития отрасли являются:

- значительный износ сельскохозяйственной техники в хозяйствах района;

- недостаток высококвалифицированных кадров;

- высокий уровень цен на новую технику;

- высокие ставки налогообложения и кредитов;

-наличие большого количества посредников на пути от

производителя продукции до конечного потребителя;

- огромный диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители.

Основные проблемы в промышленности обусловлены:

- достаточно низким уровнем использования производственных мощностей;

- недостатком оборотных средств, не позволяющим организовать ритмичную работу предприятий;

- низким техническим уровнем большинства промышленных предприятий;

- высокой степенью износа на большинстве предприятий отрасли основных производственных фондов.

В строительном комплексе основной проблемой является недостаток квалифицированных рабочих строительных специальностей.

В агропромышленном комплексе приоритетными, стратегическими задачами остаются финансовое оздоровление убыточных и низко рентабельных хозяйств, совершенствование хозяйственного  механизма, реструктуризация накопленных долгов.

В животноводстве в свете выполнения национального проекта «Развитие АПК» главными задачами остаются сохранение и наращивание поголовья скота и птицы, повышение его продуктивности, увеличение производства мяса, молока, другой продукции за счет:

- создания прочной кормовой базы;

- внедрения хозрасчета и новых технологий по содержанию животных;

- повышения эффективности селекционно-племенной работы.

В перспективном периоде осуществляется реструктуризация промышленного комплекса и определение в его отраслевой структуре доминирующих функций предприятиям перерабатывающей отрасли и промышленности строительных материалов.

Отраслевая структура промышленного производства будет формироваться на основе создания новых производств, освоения новых видов продукции, востребованных рынком, на основе перепрофилирования и модернизации старых производств, имеющих резервные конкурентоспособные мощности.

17. Положение о территориальном планировании. Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане муниципального образования сельского поселения Филипповское.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Филипповского муниципального образования являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Филипповского муниципального образования, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенных пунктов;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры Филипповского муниципального образования, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Филипповского муниципального образования, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен анализ использования территории  муниципального образования Филипповское, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития сельского поселения, а именно:

-  комплексное территориальное развитие поселения на I очередь, расчетный срок (до 2035 года) и на перспективу;

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

-  освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

-  перспективное направление развития производственной зоны;

-  внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ населенных пунктов.

Земли, подлежащие включению в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон муниципального образования сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

18. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Проектируемая территориально-планировочная организация муниципального образования сельское поселение Филипповское.

В основу планировочного решения генерального плана Филипповского муниципального образования положена идея создания современной благоустроенной территории на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры территории, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов рек.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство с расселением более высокой плотностью застройки вокруг зон центров обслуживания;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитых многофункциональных компактно расположенных производственных зон;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда;

Завершение формирования общественного центра заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание жилого фонда с развитой сетью объектов обслуживания и отдыха населения.

Планировочное решение нового жилого фонда подчинено направлениям существующих и проектируемых планировочных ограничений. Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на зоны первоочередной и расчетного срока строительства застройки:

Для возможности размещения расчетного количества жителей муниципального образования проектируемая жилая застройка представлена тремя типами домов: малоэтажная застройка (до 3-х этажей), застройка средней этажности (2-4 этажа) и индивидуальная застройка. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания.

Структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий (подцентров) для обеспечения нормативного радиуса обслуживания, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых зон для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Проектом определено размещение производственной зоны муниципального образования сельское поселение Филипповское на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий и на расчетный срок, и на долгосрочную перспективу.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенных пунктов.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Территории не включенные в границы населенных пунктов используются по своему существующему назначению, до возникновения необходимости в их застройке.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории муниципального образования, с обозначением границ охранных зон.

18.1. Функциональное зонирование территории.

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана Филипповского муниципального образования) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование Филипповского муниципального образования:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам экономического развития поселения и охраны окружающей среды;

- предусматривает значительное территориальное развитие рекреационной и жилой зоны, в том числе для трудовых мигрантов;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность прирастающего и мигрирующего населения;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

Функциональное зонирование территории Филипповского муниципального образования предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Проектом предусматривается зонирование территории поселения на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- специального назначения;

- сельскохозяйственного использования;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- охранные зоны.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов поселения в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

18.2. Жилая зона.

Жилая зона находящаяся на территории муниципального образования Филипповское представлена в основном существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой малоэтажной и средней застройки с приквартирными земельными участками, индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно  стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания,

– автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона представлена территориями различных типов существующей застройки и новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилого фонда.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на первоочередной и расчетный срок - до 2035г. Плотность застройки регламентируется, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

18.3. Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром в селе Филипповское и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых зонах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона представлена:

- общественным центром в селе Филипповское;

- центрами обслуживания производственной зоны;

- общественными подцентрами обслуживания, размещенными в жилых массивах населенных пунктов.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

18.4. Размещение учреждений обслуживания.

Село Филипповское является административным, деловым, культурным центром муниципального образования сельское поселение Филипповское и имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития поселения.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания поселения, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе поселка;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах муниципального образования; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием муниципального образования сельское поселение Филипповское генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой поселения в общественном центре и подцентрах обслуживания.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения

18.5. Производственная зона.

Производственная зона расположена в северной части поселения, где размещаются проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны населенных пунктов, состоящая из предприятий малого класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

Проектом определено размещение производственной зоны в северной части поселения на базе существующей производственной зоны, сформировавшейся на основе железнодорожного транспортного узла, малых производственных зон в северной части поселения на основе транспортных обходов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзонах поселения;

– развитие производственной застройки за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственная зона поселения формируется на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

Генеральным планом предусматривается:

- создание на базе предприятий в северной части поселения многофункциональной северной производственной зоны;

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы селитебной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

18.6. Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Зона охватывает также прибрежные территории  реки Шерна, Мележа, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона муниципального образования сельское поселение Филипповское представлена парками и скверами в проектируемых общественных центрах и подцентрах  и озелененной прибрежной полосой рек Шерна, Мележа.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

18.7. Зона специального назначения.

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения муниципального образования сельское поселение Филипповское относятся территория существующих кладбищ, проектируемых кладбищ традиционных захоронений.

18.8. Зона сельскохозяйственного использования.

В пределах проектируемых и существующих границ населенных пунктов располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии  с  градостроительной  документацией о территориальном  планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Территории зон сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах проектной границы, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом

18. Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования сельское поселение Филипповское

- Площадь территории МО СП Филипповское  –32910га;

- Население: существующее – 2664 чел., на 1 очередь (2020 г.) –2902 чел.,

на расчетный срок (2035 г.) – 3272 чел.;

- Количество сельских населенных пунктов – 26;

- Численность населения в муниципальном образовании: существующая – 2664 чел.,

1 очередь (2020г.) – 2664чел., расчетный срок (2035г.) – 3272 чел.;

- Жилищное строительство: существующий жилой фонд: 85,0 тыс.кв.м,

существующий ветхий и аварийный жилой фонд (под снос) – 1,9 тыс.кв.м,

- Жилищная обеспеченность: существующая – 34,0 кв.м/чел

Примечание:

перспективные показатели по жилищному строительству рассчитываются на прогнозируемую численность постоянного населения, зарегистрированного по месту жительства.

19.Сводный баланс земель муниципального образования сельское поселение Филипповское

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Анализ территории (гектары/%) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Перспективное развитие | Соотношение сущ.(3)/перс.(4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 1.1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 5. 6. 7. | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: Земли для ведения коллективного садоводства, огородничества, дачного хозяйства и др. Земли населенных пунктов Земли промышленности, инженерно-транспортной инфраструктуры и специального назначения, в том числе: Земли промышленности Земли инженерно-транспортной инфраструктуры Земли специального назначения Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения Земли лесного фонда Земли водного фонда Земли запаса | 6986,92/ 21,23 1120,47/ 3,4 2866,63/ 8,71 2225,37 / 6,76 2284,26 / 6,9 105,07 / 0,16 ------ 8,63/0,03 8,63/0,03 20495,20 /62,18 58,56 / 0,18 268,7/0,82 | 6908,02/ 21,0 1120,47/ 3,4 3504,72/ 10,65 1698,01/ 5,16 1747,0 / 5,3 105,07 / 0,16 ------ 8,63/0,03 8,63/0,03 20463,36/62,17 58,56 / 0,18 268,7/0,82 | -78,72/-0,23 ±0,00 / ±0,0 +638,09/+1,94 -528,4/ -1,1 -537,26/ -0,6 ±0,00 / ±0,0 ------ ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 -29,84 / -0,01 ±0,00 / ±0,0 ±0,00 / ±0,0 |
| 8. | Общая площадь (в границах МО) | 32910,0/100,0 | 32910,0/100,0 | ±0,0/ ±0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ